## Slide 1: 微型计算机接口技术
2017-2018-1学期 期末复习

## Slide 2: 试卷题型结构
单项选择题
填空题
简答题
简单应用题
综合应用题

## Slide 3: 第1章 输入/输出系统
1. 接口电路的作用和基本功能
  接口电路是CPU与外设交换信息的中转站
2. 端口的概念和分类
  端口是接口电路中能与CPU直接进行信息交换的寄存器
  数据口、控制口和状态口
3. 端口的编址方式
  统一编址和独立编址
4. 最常用的IO指令（IN和OUT指令）
5. 微机系统与外部设备之间交换信息的方式
  无条件传送、查询方式、中断方式、DMA方式

## Slide 4
查询方式输入/输出编程模式
查询方式输入
数据准备好？
执行IN指令,
取出数据
Y
N
外设空闲否?
执行OUT指令,
输出一个数据
Y
N
查询方式输出
从状态口读取状态信息
从状态口读取状态信息

## Slide 5
设：
状态口地址=200H
数据口地址=201H
查询方式输入核心程序：
RSCAN: MOV DX, 200H
IN AL, DX
TEST AL, 80H
JZ RSCAN
MOV DX, 201H
IN AL, DX

## Slide 6
设：
状态口地址 = 200H
数据口地址 = 201H
查询式数据输出核心程序：
TSCAN: MOV DX, 200H
IN AL, DX
TEST AL, 1
JNZ TSCAN
MOV DX, 201H
MOV AL, ‘A’
OUT DX, AL

## Slide 7
6. 8254定时器/计数器
掌握8254定时器/计数器的基本结构（三个16位计数器、控制寄存器）和计数器的外部引脚功能（GATE、CLK和OUT)

## Slide 8
8254内部集成了3个16位的计数器, 每个计数器有6种工作方式，计数初值可设定为二进制或BCD码。最高工作频率10兆。
8254内部结构（24根引脚）
数据总线
缓冲器
读写控制
控制字寄存器
0号
计数器
1号
计数器
2号
计数器
RD
WR
A0
CS
A1
D7~0
GATE0
OUT0
CLK0
GATE1
OUT1
CLK1
GATE2
OUT2
CLK2

## Slide 9
8254内部寄存器读/写操作 |  |  |  |  | 
CS | RD | WR | A1 | A0 | 操作
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 计数初值写入计数器#0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 计数初值写入计数器#1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 计数初值写入计数器#2
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 向控制字寄存器写控制字
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 读计数器#0当前计数值
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 读计数器#1当前计数值
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 读计数器#2当前计数值
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 无操作
1 | X | X | X | X | 禁止
0 | 1 | 1 | X | X | 无操作

## Slide 10: 8254与系统总线的连接
端口地址译码器
A9
A2
AEN
D7~D0
IOR
IOW
A1
A0
D7~D0
RD
WR
A1
A0
CS
8254
I/O端口地址分2段
A9~A2参加译码，译码
输出负脉冲。使CS=0，
选中8254
A1,A0直接与芯片的A1, A0
相连，选择片内寄存器
执行IN时从选中的内部
寄存器读
执行OUT时向选中的内
部寄存器写

## Slide 11: 计数器内部结构
    当GATA=1时, CLK的下降沿使计数器减1,当计数值减到0 (或某个值—由工作方式确定)时, OUT有输出
内部数据线
计数初值寄存器(16位)
减1计数器(16位)
计数值锁存器(16位)
锁存命令
GATE
CLK
OUT
内部数据线

## Slide 12
6. 8254定时器/计数器
8254有6种工作方式
重点：方式2和方式3（启动方式、计数过程以及输出信号的波形和周期）

## Slide 13
方式2：分频器（脉冲发生器）
    软件启动
    减1计数, 减到1时OUT从1 → 0,下一CLK初值自动重装。所以，OUT为周期性波形，输出负脉冲的宽度为一个TCLK, 周期=N × TCLK
3 2 1 3 2 1
CLK
WR
N=3
GATE=1
OUT
周期=N × TCLK

## Slide 14
方式3：方波发生器
CLK
WR
N=4
GATE=1
OUT
4 2 4 2 4 2
软件启动，减2计数，有初值自动重装功能
N=偶数时，计数值减到0时初值重装，输出1:1连续波形

## Slide 15
方式3：方波发生器
GATE=1
WR
N=5
CLK
4 2 0 4 2 4 2 0
OUT
N=奇数时：
装入的及重新装入的初值均为写入的初值减1
输出正脉冲期间, 减到-2时重新装初值
输出负脉冲期间, 减到0时重新装初值
输出正脉冲宽度=TCLK ×(N+1) / 2
输出负脉冲宽度=TCLK ×(N–1) / 2

## Slide 16
例：设8254计数器1工作于方式3，输入时钟为1000Hz，计数初值为10H，采用二进制计数方式，则一个周期内计数器1输出信号的高电平和低电平分别为 和 秒。

## Slide 17
6. 8254定时器/计数器
8254初始化编程
  第1步：向控制寄存器写入方式选择命令字
  第2步：向选择的计数器写入计数初值 (计数初值=Tout / Tclk)

## Slide 18
设PC 系统机外扩了一片8254 及相应的实验电路。8254口地址为200H~203H，设CLK0 已接至8MHz 时钟，为了能从OUT0 输出4KHz 的方波，编写了8254初始化程序，其中假设0 号定时计数器工作在二进制方式。

## Slide 19
I8254 PROC
MOV DX,203H
MOV AL,00110110B
OUT DX,AL
MOV DX,200H
MOV AX,2000
OUT DX,AL
MOV AL,AH
OUT DX,AL
RET
I8254 ENDP

## Slide 20: 7. 8254在PC机中的应用
1）电路：
主8259A
CLK0 OUT0
CLK1
CLK2
GATE0 OUT1
GATE1
GATE2 OUT2
fclk=1.193182 MHZ
+5V
8254
PB0
PB1
8255 B口
IR0
Q
D
动态存储器
刷新电路
清"0"
+5V
与
门
滤波
端口地址61H
3个计数器的时钟端都为1.193182 MHZ
GATE0, GATE1固定接+5v
GATE2, OUT2输出受8255的PB0、PB1控制

## Slide 21: 7. 8254在PC机中的应用
2）系统加电后,由BIOS完成对3个计数器初始化
3）各计数器的使用情况如下：
  0#计数器：
    工作在方式3，计数初值=0，OUT0=周期为55ms的方波信号
    作用：每隔55ms通过中断系统提出一次日时钟中断请求
  1#计数器：
    工作在方式2，计数初值=18，OUT1=周期为15.1μs连续脉冲
    作用：每隔15.1μs提出一次动态存储器刷新请求
  2#计数器：
    工作在方式3, 初值=533H，OUT2为900Hz的方波信号
    作用：为音响系统提供900HZ方波
4）外扩8254的应用
    注意：
    用户程序禁止使用1#计数器
    用户程序可以使用0#、2#计数器

## Slide 22: 第2章 中断系统
1. 中断、中断源、中断系统的概念
2. 中断指令
STI、CLI、INT n和IRET
要求掌握 ：
中断指令在中断程序设计中何时使用
CPU执行中断指令后，完成哪些操作
STI、CLI只对可屏蔽中断请求有效
例：CPU执行IRET指令后，从栈顶弹出 字节数据，分别赋给______、________和 ________。

## Slide 23
3. 中断向量、中断向量表
中断向量是实模式下中断服务子程序的 入口地址，由两部分组成：
  服务程序所在代码段的段基址（2个字节）
  服务程序入口的偏移地址（2个字节）
实模式下中断向量表的概念及其在存储器中的存放位置与结构：
  实模式下中断向量表是一个将中断类型码与中断服务程序的入口地址相联系的地址指针表
  中断向量表存储在系统RAM最低端的1024个单元
  若中断类型码为N，则对应中断向量存储在4N~4N+3单元
  其中，前两个字节为偏移地址部分，后两个字节为段基址部分

## Slide 24
例：实模式下，从内存地址0000H:0048H开始的连续4个单元中存放的内容为00H,38H,30H,50H,则该地址所对应的中断类型码为_______，该中断所对应的中断服务子程序的入口地址为______。

## Slide 25
中断向量的引导作用——CPU响应软件中断的过程
YY
XX
21H型中断向量
4 × 21H
用户程序
MOV AH,1
INT 21H
MOV DL,AL
…
…
NEXT:
F寄存器内容
堆栈区
NEXT的有效地址
NEXT的段基址
①
XX:YY
…
21H型服务程序
IRET
IP
CS
②
③
IP
CS
F
④
IRET

## Slide 26
XX:YY
…
用户编写的n型中断服务程序
IRET
YY
XX
中断向量表
4 × n
？
问题：用户如何向中断向量表中写入中断向量？

## Slide 27
方法一：访问中断向量的表地址
CLI
PUSH DS
MOV AX, 0000H
MOV DS, AX
MOV BX, 4*n
MOV AX, OFFSET SERVICE
MOV [BX], AX
MOV AX, SEG SERVICE
MOV [BX+2], AX
POP DS
STI

## Slide 28
方法二：DOS系统功能调用
[ INT 21H 的35H子功能 ]
功能：读出n型中断向量
入口：AL=中断类型码
出口：ES:BX=n型中断向量
[ INT 21H 的25H子功能 ]
功能：写入n型中断向量
入口：DS=中断服务程序所在代码段的段基址
DX=中断服务程序入口的偏移地址
AL=中断类型码
出口：无

## Slide 29
例：把用户程序中以“TIMER”命名的中断服务子程序
的入口地址 →4 ×1CH ～ 4 ×1CH+3单元
PUSH DS
MOV AX , SEG TIMER/CODE/CS
MOV DS,AX
MOV DX , OFFSET TIMER
MOV AH , 25H
MOV AL , 1CH
INT 21H
POP DS
…

## Slide 30: 4. 微机系统中断的分类
CPU中断
硬件中断
(外部中断)
软件中断
（内部中断）
PC机
256种
中断
可屏蔽中断
非屏蔽中断

## Slide 31
CPU响应可屏蔽中断的条件
  INTR引脚有中断请求，NMI引脚没有中断请求，系统没有DMA请求
  CPU当前指令执行完毕
  CPU处于开中断状态，即标志寄存器的中断允许标志置1
CPU响应非屏蔽中断的条件
  NMI引脚有中断请求，系统没有DMA请求
  CPU当前指令执行完毕

## Slide 32
硬件中断与软件中断的区别
中断引发的方式不同
CPU获取中断类型码的方式不同
CPU响应的条件不同
中断处理程序的结束方式不同

## Slide 33
CPU中断逻辑
CPU中断
软件中断（INT n指令）
非屏蔽中断请求
中断控制系统
NMI
可屏蔽中断请求
INTR

## Slide 34: 5. 8259A的内部结构
数据
总线
缓冲器
D0 ～ D7
读/写
逻辑
级连/缓冲
比较器
CAS1
CAS0
CAS2
SP/EN
RD
WR
A0
控制逻辑
INT
INTA
中断
服务
寄存器
(ISR)
优先权
电路
中断
请求
寄存器
(IRR)
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
中断屏蔽寄存器(IMR)
内部总线
CS

## Slide 35
中断屏蔽字的修改
  例：
  IN AL , 屏蔽寄存器口地址
  AND AL,11110111B
  OUT 屏蔽寄存器口地址，AL ;开放IRR3的请求
  ; 对其它位的请求不改变屏蔽/开放的状态

## Slide 36
中断响应信号
INTA
使8259向CPU送出被选中的中断源的中断类型码
使与被选中的中断源对应的ISRi位置1，IRRi位置0

## Slide 37: 6. 8259A的中断过程—CPU响应硬件中断的过程
首先由中断请求寄存器寄存加到引脚IR0～IR7上的中断请求
在中断屏蔽寄存器的管理下，没有被屏蔽的中断请求被送到优先权电路判优
经过优先权电路的判别，选中当前级别最高的中断源，然后从引脚INT向CPU发出中断请求信号
CPU满足一定条件后，向8259A发出中断响应信号（2个负脉冲）
8259A从引脚INTA收到第1个中断响应信号之后，立即使中断服务寄存器中与被选中的中断源对应的那一位置1，同时把中断请求寄存器中的相应位清0
从引脚INTA收到第2个中断响应信号后，8259A把选中的中断源类型码n,通过数据线送往CPU
在实模式下，CPU从4×n～4×n＋3单元取出该中断源的中断向量→IP、CS，从而引导CPU执行该中断源的中断服务程序

## Slide 38: 7. 8259A的中断管理方式
8259A
中断管理
方式
中断触发方式
中断屏蔽方式
中断优先级管理方式
中断结束方式
总线连接方式

## Slide 39
286以上微机的8259A中断管理方式
  系统加电后由BIOS对8259A初始化编程，设定中断管理方式：
  系统8259A，中断触发方式为边沿触发
  中断屏蔽方式采用常规屏蔽方式，即应用时，向8259A中断屏蔽寄存器写入适当屏蔽字即可屏蔽/开放某一级中断
  中断源为固定优先级，即IR0中断请求级别最高，IR7中断请求级别最低
  采用常规中断结束方式，即在中断服务子程序结束之前向8259送中断结束命令

## Slide 40: 8. 8259A的编程
对8259A编程分二步进行：
对8259A进行初始化编程
——系统加电后，由BIOS完成
对8259A进行应用编程
——编写中断程序时完成，有2项内容：
  需要时，向8259A中断屏蔽寄存器写入屏蔽字
  每一个硬件中断服务程序结束前必须向8259A送中断结束命令字，通知8259A本次中断结束，否则8259A不能响应同一中断源的下次中断
8259A收到中断结束命令后，把ISR中的置1位清0！

## Slide 41
PC/AT使用2片8259A级连，管理15级中断
中断源与中断类型
主8259 | 中断源 | 中断类型 | 从8259 | 中断源 | 中断类型
IR0 | 日时钟 | 08H | IR0 | 实时时钟 | 70H
IR1 | 键盘 | 09H | IR1 | 用户中断 | 71H改向0AH
IR2 | 从8259 |  | IR2 | 保留 | 72H
IR3 | 辅串口 | 0BH | IR3 | 保留 | 73H
IR4 | 主串口 | 0CH | IR4 | 保留 | 74H
IR5 | 并行口2 | 0DH | IR5 | 协处理器 | 75H
IR6 | 软盘 | 0EH | IR6 | 硬盘 | 76H
IR7 | 并行口1 | 0FH | IR7 | 保留 | 77H

## Slide 42
系统分配的8259A端口地址
 | 中断屏蔽寄存器 口地址 | 接收中断结束命令的寄存器 口地址
主8259A | 21H | 20H
从8259A | A1H | A0H

## Slide 43
要求掌握的可屏蔽中断：
日时钟中断
中断源
中断类型：08H、1CH
用户可置换的中断向量：08H、1CH
重点掌握1CH
用户中断
中断源
中断类型：71H、0AH
用户可置换的中断向量：71H、0AH

## Slide 44
  （1）日时钟中断
  日时钟中断的处理流程
    CPU转入8型中断后，完成下列工作：
  开中断，保护现场（DS…压栈）
  40H →DS，对“日时钟计数器”加1
  测算软驱马达关闭时间
  执行INT 1CH
  向主8259送中断结束命令
  恢复现场，IRET
IRET
1CH服务程序

## Slide 45
（2）用户中断
  中断源
    系统总线插槽B4端引入的用户设计的硬件中断请求信号
  用户中断请求的途径
用户
中断
请求
80X86
INTR
IR2
INT
IMR
主8259A
INT
IR1
IMR
从8259A
B4
～
～
    用户中断请求从ISA总线B4端子（IRQ9）引入，经过主8259，从8259二级中断管理，最后由主8259向CPU提中断
    只有从8259A的IMR1置0，主8259A的IMR2置0，其中断请求方能送到CPU

## Slide 46
实现用户中断必须对主、从8259A应用编程，保证中断请求由8259A中断控制器提向CPU
IN AL , 0A1H
AND AL , 11111101B
OUT 0A1H , AL ;开放用户中断
IN AL , 21H
AND AL , 11111011B
OUT 21H , AL ;开放从8259中断

## Slide 47
  用户中断的服务程序
    CPU响应用户中断后自动转向71H型服务程序
    BIOS为“71H型”设计的服务程序如下：
待开发
0AH用户服务程序：
IRET
PUSH AX
MOV AL , 20H
OUT 0A0H , AL
POP AX
INT 0AH

## Slide 48: 10. 中断程序设计
（1）主程序的编写主要包括
  中断向量的置换（DOS系统功能35H和25H）
  硬件中断通路的开放和屏蔽
对于日时钟 08H（或其中的1CH）, 默认下主8259A已经打开，无需再进行开放操作
（2）中断服务程序的编写
根据置换的中断类型不同，需要解决是否要对中断管理器8259A写中断结束命令字的问题
对于日时钟 08H（或其中的1CH），不需要写中断结束命令字

## Slide 49: 第3章 微机系统串行通信
1. 基本概念
  通信的基本方式
通信的基本方式分为并行通信和串行通信
串行通信分为串行同步通信和串行异步通信
  数据的传输方式：
  单工方式：只允许数据按照一个固定的方向传送
  半双工方式：要求收发双方均具备接收和发送数据的能力，但数据不能同时在两个方向上传送
  全双工方式：收发双方可同时进行数据传送

## Slide 50: 2. 串行异步通信——标准数据格式
四部分：
  起始位 ： 1位逻辑‘0’
  数据位： 5~8位 0/1代码
  奇偶校验位： 0~1位‘0’或‘1’
  停止位： 1、1.5、2位逻辑‘1’
一帧数据发送时序
  异步通信时，一帧字符以起始位‘0’开始，紧跟着是数据位（先发数据最低位，再是高位）奇偶校验位，最后以停止位结束。无数据传送时，通信线长时间逻辑‘1’，停止位

## Slide 51
例：异步通信一帧数据格式中，按照发送的次序，先传送____________，紧接着是数据_______位，数据位后依次为____________，____________。
通信速率：概念&计算

## Slide 52
3. 串行通信接口标准——RS-232C
功能特性：
  标准定义了25针连接器中的20 条连接线（常用的信号线）
DTE
（数据终端设备）
计算机
或终端
DCE
（数据通信设备）
调制解调器
或其他
通信设备
DTE 准备就绪
DTR
DCE 准备就绪
DSR
请求发送
RTS
接收数据
RxD
发送数据
TxD
载波检测
DCD
振铃检测
RI
信号地
SGND
清除已传送（允许发送）
CTS

## Slide 53
信号电平标准（电气特性）
  RS-232C标准规定：
  逻辑“1”信号，电平在 –3V ~ -15V之间
  逻辑“0”信号，电平在 +3V ~ +15V之间
  因此，使用RS-232C与微机接口时，需要将TTL电平（0 ~ 5V）与RS-232C电平进行转换
串行
接口
芯片
电平
转换
MODEM
电话线
TTL电平
RS-232电平

## Slide 54: 4. 可编程串行异步通信接口芯片8250
8250内部寄存器从使用角度来说有10个，分成3类：
 |  | 寄存器名称 | 端口地址
一类 | 2个数据寄存器 | 发送保持寄存器 | 3F8H/2F8H写入
 |  | 接收缓冲寄存器 | 3F8H/2F8H读出
二类 | 5个命令字寄存器 | 通信线控制寄存器 | 3FBH/2FBH
 |  | 2个除数寄存器 | 3F8H/2F8H（低位）
 |  |  | 3F9H/2F9H（高位）
 |  | 中断允许寄存器 | 3F9H/2F9H
 |  | MODEM控制寄存器 | 3FCH/2FCH
三类 | 3个状态寄存器 | 通信线状态寄存器 | 3FDH/2FDH
 |  | 中断识别寄存器 | 3FAH/2FAH
 |  | MODEM状态寄存器 | 3FEH/2FEH

## Slide 55
例：利用主串口查询方式发送一个“A”
SCANT: MOV DX , 3FDH
IN AL , DX
TEST AL , 20H ; 00100000
JZ SCANT ; D5=1
MOV DX , 3F8H
MOV AL , ‘A’
OUT DX , AL

## Slide 56
例：利用辅串口查询方式接收一个字符
SCANR: MOV DX , 2FDH
IN AL , DX
TEST AL , 01H ; 00000001
JZ SCANR ; D0=1
MOV DX , 2F8H
IN AL , DX

## Slide 57
例：利用辅串口查询方式接收一个字符
SSCANR: MOV DX , 2FDH
IN AL , DX
TEST AL , 00011110B
JNZ ERROR
TEST AL , 01H ; 00000001
JZ SCANR ; D0=1
MOV DX , 2F8H
IN AL , DX

## Slide 58
8250的中断请求

## Slide 59
8250的自发自收
内环：自动将发送移位寄存器和接收移位寄存器短接
外环：人为将RS-232接口芯片端子2和端子3用线连接起来，属正常通信
发送移位寄存器
接收移位寄存器
SOUT
SIN
RS232接口芯片
2
3
外环：人为
内环：自动

## Slide 60: 直接对8250端口进行初始化编程的步骤：
设置寻址位：80H→通信线控制寄存器，使寻址位为1
将除数高8位/低8位→除数寄存器高8位/低8位，确定通信速率
将D7=0的控制字写入通信线控制寄存器，规定一帧数据的格式
设置中断允许控制字：
    若采用查询方式，置中断允许控制字为0
    若采用中断方式，置中断允许控制器的相应位为1
设置MODEM控制寄存器：
    中断方式：D3=1，允许8250送出中断请求信号
    查询方式：D3=0
    内环自检：D4=1
    正常通信：D4=0
    使用联络线：D1、D0位置1

## Slide 61: 5. 串行通信的外部环境
外部环境：就是串口连接器RS-232C引脚的连线方式
连线方式与串口的通信方式有关
连线方式与编程时使用的编程手段（对端口直接操作，或调用BIOS通信软件）有关

## Slide 62
1）短距离（无MODEM）点—点全双工通信
7
7
3
2
TXD
2
3
RXD
无联络线：3线方式
仅能用对端口直接操作发送/接收数据

## Slide 63
1）短距离（无MODEM）点—点全双工通信
有联络线：7线方式
对端口直接操作
调用BIOS通信软件
调用INT 21H的4#、3#，但只能用主串口
7
7
2
3
TXD
3
2
RXD
4
5
RTS
5
4
CTS
6
20
DSR
20
6
DTR

## Slide 64
2）短距离（无MODEM）点—点单工通信
7
7
3
2
TXD
RXD
无联络线
适用：对端口直接操作编程

## Slide 65
2）短距离（无MODEM）点—点单工通信
有联络线：
对端口直接操作
调用BIOS通信软件
调用INT 21H的4#、3#，但只能用主串口
注意：调用DOS、BIOS通信软件实现单工通信时，在初始化阶段应使收方的RTS=DTR=0，发方的DTR=0
7
7
2
3
TXD
3
2
4
5
RTS
5
4
CTS
6
20
DSR
20
6
DTR

## Slide 66
3）外环自发自收
2
3
TXD
RXD
适用：对端口直接操作编程
对端口直接操作
调用BIOS通信软件
调用INT 21H的4#、3# (发/收)
适用：
2
3
TXD
RXD
4
5
RTS
CTS
20
6
DTR
DSR

## Slide 67: 6. 8250的应用编程
设计考虑：
题型：单端自发自收，点—点通信（全双工、单工）
CPU与串口交换信息的方式：查询或者中断
编程手段：对端口直接编程、调用BIOS通信软件
根据题目要求组织相应的外部环境
8250查询方式下接收和发送程序的编程
  在发送数据前，读通信线状态寄存器(状态口)获取发送保持或移位寄存器(数据口)是否空闲
  在接收数据前，读通信线状态寄存器(状态口)获取接收缓冲寄存器(数据口)是否已经收到1帧数据
如果希望8250采用中断控制方式发送和接收数据，编程时应该采取哪些措施？

## Slide 68
例：A、B两台PC机利用主串口进行点-点单工通信（不用联络线），发送采用查询方式，接收采用中断方式。一帧字符包含7个数据位，1个停止位，1个校验位，通信速率为4800波特（分频系数为0018H）。
（1）下图是A、B两机的RS—232C接口示意图，根据题意完成连线（不可有多余连线）。
2
3
4
5
6
20
2
3
4
5
6
20
7
7

## Slide 69
（2）下图是从PC机的RS-232C接口引脚观察到的波形，所传送字符的16进制ASCII码是_________；该帧数据采用的奇偶校验方式是_________校验；传送该帧数据需要的时间是______。
-12V
传送方向
+12V

## Slide 70
（3）用对端口直接编程的方法为接收方编写8250初始化程序段。
;寻址位置1
MOV DX, 3FBH
MOV AL, 80H
OUT DX, AL
;写除数高8位
MOV DX, 3F9H
MOV AL, 00H
OUT DX, AL
;写除数低8位
MOV DX, 3F8H
MOV AL, 18H
OUT DX, AL
;无校验传送,8位数据
MOV DX,3FBH
MOV AL,0AH
OUT DX,AL
;写中断允许控制字
MOV DX,3F9H
MOV AL,01H
OUT DX,AL
;MODEM控制寄存器
MOV DX,3FCH
MOV AL,08H
OUT DX, AL

## Slide 71
（4）编程实现发送方查询方式发送数据‘A’的程序段。

## Slide 72: 第4章 并行IO接口
1. 8255A的内部结构和工作方式
（1）内部结构、端口地址以及与系统总线的连接
（2）8255A三种工作方式（方式0 ~方式2 ）的工作特点和I/O过程
（3）在方式1中C口哪几个引脚作为信号联络线，各信号联络线的含义
工作方式 | 适用的端口
方式0：基本型输入/输出 | A口、B口、C口
方式1：选通型输入/输出 | A口、B口
方式2：双向数据传送型 | A口

## Slide 73
（3）在方式1中C口哪几个引脚作为信号联络线，各信号联络线的含义。
例：8255的数据口中，______口可工作在双向方式。
例： 8255A的B口初始化定义为选通型（方式1）输入，对8255A采用查询方式，
必须先查询__________；若采用中断方式，必须先置PC___为‘1’，
并且利用__________作为中断请求信号线。

## Slide 74
2. 8255A初始化编程
  工作在方式0时：方式选择控制字→控制口
  工作在方式1、2时：
    a) 方式选择控制字→控制口
    b) C口按位置0/1控制字→控制口

## Slide 75: 3. 8255A应用编程
1）当数据口（A、B或C)工作在方式0时：
  直接采用IN/OUT指令对其进行读写。
2）当数据口（A或B）工作在方式1时：
  如果采用查询方式，且 A或B口定义为输入口，先用IN指令读入C口的内容，查询其中的IBF=1时,表示CPU可以继续用IN指令从A或B口读入外设送来的数据。
  如果采用查询方式，且 A或B口定义为输出口,先用IN指令读入C口的内容，查询OBF=1 时,表示CPU可以用OUT指令向A或B口写数据以送给外设
  如果采用中断方式

## Slide 76
系统机外扩一片8255A及相应电路如下图所示，外扩8255A的端口地址为200H~203H,现利用系统机的日时钟外扩1CH型中断，实现每隔1s使八个发光二极管同时闪烁一次，主机键盘有按键按下时结束，返回DOS操作系统。根据要求完成相关内容。
PA7
PA0
D7~0
DB7~0
WR
RD
CS
A1
A0
A1
A0
IOW
IOR
200H~203H
LED7
LED1
LED0
+5V
八个
同向
驱动器
8255A

## Slide 77
（1）从图可以分析出，A口工作在方式 0 的输 出 （入/出）。
（2）假设8255A的A口工作在方式1的查询输出方式，编写8255A的初始化子程序I8255。
I8255A PROC
MOV DX,203H
MOV AL,10100000B
OUT DX,AL ;写入工作方式字
MOV AL,00001100B
OUT DX,AL
RET
I8255 ENDP

## Slide 78
掌握作业、实验