## Slide 1
第十次课
寄存器与移位寄存器电路
E-MAIL：changym@njupt.edu.cn
任课教师：常玉梅

## Slide 2: 一、P200 - 1
74LS194是四位双向移位寄存器
测试时Vcc与GND间接通5V电源（16脚接+5V，8脚接地），
作静态测试：S1、S0、D0～D3、RSR、RSL、CR 分别接实验箱K1~K10，Q3～Q0数据输出端接实验箱CZ21~CZ28中任四个，CP用U11单脉冲信号。按照功能表检测其逻辑功能。
测试74LS194的逻辑功能。

## Slide 3
功能 | 输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出 |  |  | 
 | CR | S1 | S0 | CP | SL | SR | A | B | C | D | QA | QB | QC | QD
清除 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0
保持 | 1 | × | × | 0 | × | × | × | × | × | × | 保持 |  |  | 
送数 | 1 | 1 | 1 | ↑ | × | × | a | b | c | d | a | b | c | d
右移 | 1 | 0 | 1 | ↑ | × | 1 | × | × | × | × | 1 | QAn | QBn | QCn
右移 | 1 | 0 | 1 | ↑ | × | 0 | × | × | × | × | 0 | QAn | QBn | QCn
左移 | 1 | 1 | 0 | ↑ | 1 | × | × | × | × | × | QBn | QCn | QDn | 1
左移 | 1 | 1 | 0 | ↑ | 0 | × | × | × | × | × | QBn | QCn | QDn | 0
保持 | 1 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | 保持 |  |  | 

## Slide 4: 二、P200 - 3
1、初定74194输出的位长n：序列信号的模长M=6。根据
试用74LS194附加门电路设计101001序列信号发生器，用实验验证，用示波器双踪观察并记录时钟和输出波形。
设计方法

## Slide 5
2、确定数据移动方向
  要求74194数据左移，S1S0=“10”
  高位往低位移，QD→QA
  不用QA，QB端输出
  要求74194右移，S1S0=“01”
  低位往高位移，QA→QD
  不用QD，QC端输出

## Slide 6: 3、建立状态转移表（左移为例）
反馈 | tn |  |  | 说 明
DSL | QD | QC | QB | 1．输出QB端依次为101001 2．QC端依次为010011 3．QD端依次为100110 4．反馈端依次为001101 5．检查有无重码，若有，需加大n值 6 ．要考虑偏离态
0 | 1 | 0 | 1 | 
0 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 偏离态000，反馈置1，使其进入001
0 | 1 | 1 | 1 | 偏离态111，反馈置0，使其进入110
左移:DSL补充给QD
  QD→QA

## Slide 7: 3、建立状态转移表（右移为例）
右移:DSR补充给QA
  QA→QD
tn |  |  | 反馈 | 说明
QC | QB | QA | DSR | 1．输出QC端依次为101001 2．QB端依次为010011 3．QA端依次为100110 4．反馈端依次为001101 5．检查有无重码，若有，需加大n值 6 ．要考虑偏离态
1 | 0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
0 | 0 | 1 | 1 | 
0 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 1 | 
0 | 0 | 0 | 偏离态000，反馈置1，使其进入001 | 
1 | 1 | 1 | 偏离态111，反馈置0，使其进入110 | 

## Slide 8: 3、由状态转移表求得反馈逻辑函数
4、电路及输出波形
CP
F

## Slide 9: 三、P200- 4
通过实验验证7.9.7(a)图所示四位环形计数器的自启动性能，画出完全状态流图。
电路为右移，低位向高位移。有：
图7.9.7(a)
图7.9.7(b)
CP
QA
QB
QC
QD

## Slide 10: 实验验证
74LS194的D3~D0和S1分别连接实验箱的逻辑电平开关，输出送示波器。
依次改变D3~D0的值（从0000~1111），每次改变后由S1置数(S1S0=11时置数， S1S0=01时右移)。
示波器观察QA~QD输出波形是否正确。直至十六种状态全部测试完毕。

## Slide 11: 画出完全状态流图
由完全状态流图可见，无任进入何种偏离态，最多经过4个CP周期后可进入有效循环。
0010
0001
1000
0100
0101
1011
1101
1010
0000
1100
0110
0111
0011
1110
1001
1111

## Slide 12
课程结束！
祝大家期末考出好成绩！