## Slide 1
计算机通信与网络
Computer Communications & Networks
第5章 网络层与网络互连
南京邮电大学通信与信息工程学院

## Slide 2
掌握IP协议的原理和工作机制
掌握Internet编址技术，掌握子网划分技术
掌握常用路由算法，掌握路由协议在网络通信中的作用
了解IP协议的发展，掌握IPv6的主要特点
2
Requirements
大纲要求

## Slide 3
Contents Page
内容纲要
3
01 网络层概念
02 网络互连
03 差错与控制报文协议(ICMP)
04 子网编址及无分类编址与CIDR
05 因特网的路由选择协议
06 IP组播
07 移动IP
08 专用网络互连(VPN和NAT)

## Slide 4
01 网络层概念
02 网络互连
03 差错与控制报文协议(ICMP)
04 子网编址及无分类编址与CIDR
05 因特网的路由选择协议
06 IP组播
07 移动IP
08 专用网络互连(VPN和NAT)
4
Transition Page
过渡页

## Slide 5
为什么需要网络互联
网络互联需要解决的问题
因特网的分层模型
5
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 6
6
5.1.1 为什么需要网络互联
  网络互联/网络互连——用线路和互连设备将采用各种不同低层（网络层以下）协议的网络连接起来。
网络互连设备：
  物理层互联设备：转发器(repeater)
  数据链路层互联设备：网桥(bridge)或交换机
  (switch)
  网络层互联设备：路由器(router)
  传输层及以上功能层互联设备：网关(gateway)
网络互联
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 7
7
5.1.1 为什么需要网络互联
在1970年代中期已存在大大小小相互独立的多种物理网络
  已有的异种网络客观存在
  没有哪种网络技术可以满足所有需求
全球范围的通信需求
  各物理网络中的用户希望能够相互通信，不受物理网络边界限制
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 8
8
5.1.1 为什么需要网络互联
隐藏底层细节，使互联起来的网络可以看成是单一的虚拟网络，所有计算机都与它相连，而不管实际的物理连接如何。
网络互联的作用
互联网
物理网络
主机
路由器
图 5‑1 (a) 用户观点的互联网; (b) 互联网的实际连接示例
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 9
9
5.1.2 网络互联需要解决的问题
IP层主要功能是负责为不同物理网络上的主机提供通信服务。需要解决若干问题：
如何屏蔽异种网络的差异
  统一网络地址
  统一数据格式
如何实现全网的数据传输和交换
  网络之间的数据包寻径、转发
  路由表的产生和动态刷新
  差错处理
在全网内的组播
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 10
10
5.1.3 因特网的分层模型
因特网采用
TCP/IP
协议栈
OSI-RM
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
TCP/IP
应用层
传输层
网际层
或称：网络接入层、或 主机至网络层
1
2
3
4
5
6
7
网络接口层
或称：主机至主机层
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 11
11
5.1.3 因特网的分层模型
应用层
Telnet
FTP
SMTP
DNS
SNMP
传输层
IP层
TCP
UDP
网络接口层
5～7
4
3
2
1
OSI_RM
局域网
广域网
其它
IP
ARP
RARP
ICMP
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 12
01 网络层概念
02 网络互连
03 差错与控制报文协议(ICMP)
04 子网编址及无分类编址与CIDR
05 因特网的路由选择协议
06 IP组播
07 移动IP
08 专用网络互连(VPN和NAT)
12
Transition Page
过渡页

## Slide 13
分类的IP地址
逆地址解析协议
IP数据报
IP地址的分配与使用
IP地址到物理地址的映射
无连接的数据报传送
13
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 14
14
  因特网IP层的服务是一个尽最大努力传送的、不可靠、无连接的数据报存储转发系统。
  支持TCP/IP软件隐藏物理网络细节，使构成的互联网看起来是一个统一实体的基础：IP编址和IP数据报。
网络互连
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 15
15
5.2.1 分类的IP地址
IP地址：给每个连接在因特网上的主机分配一个在全世界范围是惟一的32 bit 的标识符。
网络地址实际上是表示主机到网络的一个连接。
IP地址由因特网名字与号码指派公司ICANN 分配。
IP地址采用分层的地址结构：前缀＋后缀
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 16
16
5.2.1 分类的IP地址
网络号和主机号
net-id
24 bit
host-id
24 bit
net-id
16 bit
net-id
8 bit
0
A 类地址
host-id
16 bit
B 类地址
C 类地址
0
1
1
host-id
8 bit
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1 0
0
1
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 17
17
5.2.1 分类的IP地址
点分十进制记法
10000000000010110000001100011111
机器中存放的 IP 地址
是 32 bit 二进制代码
采用点分十进制记法提高可读性
128.11.3.31
10000000 00001011 00000011 00011111
128 11 3 31
将每 8 bit 的二进制数
转换为十进制数
分类IP地址是自标识的(self-identifying), 仅从地址本身就能够确定前后缀之间的边界。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 18
18
5.2.1 分类的IP地址
ABC类地址使用范围
网络 最大 第一个 最后一个 网络 类别 网络数 可用的 可用的 最大
网络号 网络号 主机数
A 126 (27 – 2) 1 126 16,777,214
B 16,384 (214) 128.0 191.255 65,534
C 2,097,152 (221) 192.0.0 223.255.255 254
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 19
19
5.2.1 分类的IP地址
特殊的IP地址
特殊IP地址 | 含义
[网络号，0] | 指定的网络地址
[网络号，< -1 >] | 定向广播地址
[<-1 >, <-1>] | 有限广播地址
[0 ,0] | 本主机
[0 ,主机号] | 本网络上的某主机
[127 ,<任意>] | 回送地址
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 20
20
5.2.2 IP地址的分配与使用
IP 地址是一种分等级的地址结构
IP 地址管理机构在分配 IP 地址时只分配网络号，而剩下的主机号则由得到该网络号的单位自行分配。这样就方便了 IP 地址的管理。
路由器仅根据目的主机所连接的网络号来转发分组（而不考虑目的主机号），这样就可以使路由表中的项目数大幅度减少，从而减小了路由表所占的存储空间和路由查找时间。
IP地址分配
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 21
21
5.2.2 IP地址的分配与使用
IP 地址是标志主机或路由器的一条网络链路的接口。
当一个主机(路由器)同时连接到两个网络上时，该主机就必须同时具有两个IP 地址，且其网络号(net-id)必须是不同的。
IP地址分配
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 22
22
5.2.2 IP地址的分配与使用
用转发器或网桥(交换机)连接起来的若干个局域网，虽然在物理上是多个网络，但在逻辑上仍为一个网络，这些局域网都具有相同的网络号(net-id)。
所有分配到网络号的网络，不管是范围很小的局域网，还是可能覆盖很大地理范围的广域网，都是平等的。
IP地址分配
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 23
23
5.2.2 IP地址的分配与使用
IP地址分配示例
128.10.0.12
128.10.0.20
128.11.0.20
128.11.0.3
128.9.0.23
128.9.0.22
128.9.0.12
R2
R3
H2
H3
128.9.0.0
R1
H1
128.11.0.0
128.10.0.0
128.9.0.21
接入因特网
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 24
24
5.2.3 IP地址到物理地址的映射
不管网络层使用的是什么协议，在实际物理网络的链路上传送数据帧时，最终还是必须使用硬件地址。
地址统一(网络层以上使用IP地址)的代价是需要建立 IP 地址和物理地址之间的映射。
地址解析协议ARP为网络层(IP)地址 和 数据链路层使用的任何类型的地址提供动态映射。
概述
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 25
25
5.2.3 IP地址到物理地址的映射
每一个主机中都设有一个 ARP 高速缓存表(ARP cache)，里面有所在的局域网上各主机和路由器的 IP 地址到硬件地址的映射。
当主机 A 欲向本局域网上的某个主机 B 发送 IP数据报时，就先在其 ARP高速缓存表中查看有无主机 B的 IP 地址。如有，就可查出其对应的硬件地址，如果没有，则广播发送一个ARP请求报文。
ARP cache
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 26
26
5.2.3 IP地址到物理地址的映射
以太网上的示例
A
Y
X
B
Z
主机 A 广播发送
ARP 请求报文
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
209.0.0.5
209.0.0.6
我是 209.0.0.5，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18
我想知道主机 209.0.0.6 的硬件地址
ARP 响应
主机 B 向 A发送
ARP 响应报文
08-00-2B-00-EE-0A
我是 209.0.0.6
硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A
A
Y
X
B
Z
209.0.0.5
209.0.0.6
00-00-C0-15-AD-18
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 27
27
5.2.3 IP地址到物理地址的映射
ARP 是解决同一个物理网络上的主机或路由器的 IP 地址和硬件地址的映射问题。
如果目的主机和源主机不在同一个局域网上，先选路，再通过 ARP 找到下一跳路由器在本 LAN 的硬件地址，然后把分组发送给它，让它把分组转发给下一个网络。
从IP地址到硬件地址的解析是自动进行的，是由主机所运行的TCP/IP内核实现的。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 28
28
5.2.3 IP地址到物理地址的映射
ARP报文格式
2字节硬件类型 | 2字节协议类型 | 1字节 硬件地址长度 | 1字节协议地址长度 | 2字节操作 类型 | 发送方 硬件地址 | 发送方 协议地址 | 目标 硬件地址 | 目标 协议地址
1: 以太网 6: IEEE 802网络 15:帧中继 | 0x0800: IP | 6: 以太网硬件地址长度 | 4: IP地址 长度 | 1: ARP请求 2: ARP响应 3: RARP请求 4: RARP响应 |  |  |  | 
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 29
29
5.2.4 逆地址解析协议
逆地址解析协议RARP使只知道自己硬件地址的主机能够知道其 IP 地址。
这种主机往往是无盘工作站。因此目前 RARP 协议已很少使用。
RARP由应用软件来实现，运行RARP应用软件的主机称为RARP服务器。
RARP
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 30
30
5.2.4 逆地址解析协议
一个新启动的工作站可以在引导程序的控制下，通过网卡广播其以太网地址，并请求获得自己的IP地址。被授权提供RARP服务器处理请求并发送应答。
RARP服务器发现这个请求后，在其配置文件中找到以太网地址，填写目标协议地址字段，并把报文类型从“请求”改为“应答”，直接把应答发给提出请求的计算机。
解析过程
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 31
31
5.2.5 IP数据报
因特网的基本传送单元是IP数据报(或IP分组)。
一个 IP 数据报由首部（报头）和数据两部分组成。
首部的前一部分是固定部分，共20字节，是所有 IP 数据报必须具有的。
在首部的固定部分的后面是一些可选字段，其长度是可变的。
IP 数据报首部的固定部分和可选字段长度之和最大为 60 字节。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 32
5.2.5 IP数据报
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
服 务 类 型
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
首部长度
数 据 部 分
版本——占 4 bit，指IP协议的版本
固
定
部
分
可变
部分
31
比特
首
部
版本
32
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 33
5.2.5 IP数据报
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
服 务 类 型
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
31
比特
首
部
首部长度和服务类型
首部长度——占 4 bit，最大值是60字节
33
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 34
5.2.5 IP数据报
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
服 务 类 型
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
31
比特
首
部
总长度
总长度——首部和数据之和的长度，单位为字节
总长度必须不超过最大传送单元 MTU。
34
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 35
5.2.5 IP数据报
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
服 务 类 型
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
31
比特
首
部
标识
标识(identification) ——一个计数器，用来产生 数据报的标识。当数据报需要分片时，
此标识表示同一个数据报的分片。
35
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 36
5.2.5 IP数据报
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
服 务 类 型
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
31
比特
首
部
标志
36
标志(flag) 占 3 bit， 1位保留， DF位用来表示
数据报是否允许分片，MF位表示是否有后续分片。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 37
5.2.5 IP数据报
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
服 务 类 型
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
31
比特
首
部
片偏移
37
片偏移(13 bit)——分片在原分组中的相对位置，以 8 个字节为偏移单位。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 38
5.2.5 IP数据报
IP数据报分片举例
38
偏移 = 0/8 = 0
偏移 = 0/8
= 0
偏移 = 1400/8 = 175
偏移 = 2800/8 = 350
1400
2800
3799
2799
1399
3799
需分片的
数据报
数据报片 1
首部
数据部分共 3800 字节
首部 1
首部 2
首部 3
字节 0
数据报片 2
数据报片 3
1400
2800
字节 0
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 39
5.2.5 IP数据报
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
服 务 类 型
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
31
比特
首
部
生存时间
39
生存时间(Time To Live)——数据报在网络中的寿命，其单位为秒。在目前的实际应用中，以“跳”为单位。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 40
5.2.5 IP数据报
协议
40
运输层
网络层
首部
TCP
UDP
ICMP
IGMP
OSPF
数 据 部 分
IP 数据报
协议(8 bit)字段指出此数据报携带的数据使用何种协议
以便目的主机的 IP 层将数据部分上交给相应处理过程
协议字段值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 17 | 88 | 89
协议名 | ICMP | IGMP | GGP | IP | TCP | EGP | UDP | IGRP | OSPF
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 41
5.2.5 IP数据报
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
服 务 类 型
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
31
比特
首
部
首部校验和
41
首部检验和(16 bit)——只检验数据报的首部
不包括数据部分，采用简单的计算方法。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 42
5.2.5 IP数据报
首部校验和
42
16 bit
字 1
16 bit
字 2
置为全 0
检验和
16 bit
字 n
16 bit
反码算术
运算求和
…
…
取反码
数
据
报
首
部
IP 数据报
16 bit
检验和
16 bit
字 1
16 bit
字 2
16 bit
检验和
16 bit
字 n
16 bit
反码算术
运算求和
16 bit
结果
…
…
取反码
数据部分
若结果为 0, 则保留；
否则，丢弃该数据报
数据部分
不参与检验和的计算
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 43
5.2.5 IP数据报
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
服 务 类 型
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
31
比特
首
部
地址
43
源地址和目的地址都各占 4 字节
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 44
5.2.5 IP数据报
可选字段
44
IP 首部的可选字段，用来支持排错、测量以及安全等措施。
选项字段长度可变，从 1 个字节到 40 个字节不等。
增加首部的可变部分是为了增加 IP 数据报的功能，但这同时也使得 IP 数据报的首部长度成为可变的。这增加了每一个路由器处理数据报的开销。
实际上这些选项较少被使用。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 45
5.2.5 IP数据报
IP包解析举例
45
例 在IP地址为10.10.1.95的主机上用网络监听工具监测网络流量，获取的一个IP包的前28字节用十六进制表示如下：
45 00 00 47 E6 EE 00 00 67 11
19 2A 75 4E D2 D6 0A 0A 01 5F
A4 CA 0D 4B 00 33 6B 26
请解析IP包各字段。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 46
5.2.5 IP数据报
IP包解析举例
46
0 | 4 | 8 | 16 19 |  | 24 31
版本4 | 首部长5 | 服务类型0 | 总长度 00 47 |  | 
标识 E6 EE |  |  | 标志0 | 片偏移量0 | 
生存时间 67 |  | 协议 11 | 首部校验和19 2A |  | 
源站IP地址 75 4E D2 D6 |  |  |  |  | 
目的站IP地址 0A 0A 01 5F |  |  |  |  | 
数据 A4 CA 0D 4B 00 33 6B 26 |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  | 
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 47
5.2.6 无连接的数据报传送
路由器功能
47
路由器在网际互连中的功能：
  网络分段，实现子网的划分
  提供不同类型网络的互联
  隔离广播风暴
  实现子网之间的信息传输
  提供安全访问的机制
  支持网络层的特殊服务
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 48
5.2.6 无连接的数据报传送
典型的路由器结构
48
路由
选择
路由选择处理机
路由选择协议
路由表
3
输入端口
3
交换结构
输入端口
输出端口
分组
转发
转发表
分组处理
输出端口
…
…
1
1
1
3
3
1
2
2
2
2
3——网络层
2——数据链路层
1——物理层
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
Notes: 物理网络网络层互联设备：路由器
整个路由器结构可分为两大部分：路由选择部分和分组转发部分。
路由器的两大功能：数据报的寻径与转发、利用路由选择协议维护路由表。
分组转发部分由三个部分组成：交换结构、一组输入端口和一组输出端口。

## Slide 49
5.2.6 无连接的数据报传送
输入端口的处理
49
物理层处理
数据链路层
处理
网络层处理
分组排队
交
换
结
构
输入端口的处理
从
线
路
接
收
分
组
查表和转发
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 50
5.2.6 无连接的数据报传送
输出端口的处理
50
物理层处理
数据链路层
处理
网络层处理
分组排队
输出端口的处理
向
线
路
发
送
分
组
缓存管理
交
换
结
构
路由器中的输入或输出队列产生溢出是造成分组丢失的重要原因。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 51
5.2.6 无连接的数据报传送
直接与间接交付
51
间接交付
间接交付
间接交付
A
B
C
直接交付
直接交付
直接交付不需要使用路由器
而间接交付就必须使用路由器
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 52
5.2.6 无连接的数据报传送
IP包转发算法
52
采用最初的分类编址方案时的IP数据报转发（数据报DG, 路由表T）
从数据报DG中取出目的站IP地址ID; if 表T中含有ID的一个特定路由, 则 把DG发送到该表项指明的下一跳 return. 根据分类地址规则, 从ID中提取出网络前缀, 得到网络地址N; if N与任何一个直接相连的网络地址匹配, 则 通过该网络把DG直接交付给目的站 else if 表T中包含一个到网络N的路由, 则 把DG发送到该表项指明的下一跳 else if 表T中包含一个默认路由, 则 把DG发送到该表项指明的下一跳（默认路由器）; else 向DG的源站发送一个目的不可达差错报告;
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 53
5.2.6 无连接的数据报传送
对传入IP包的处理
53
主机收到数据报：
  从数据报DG中取出目的站IP地址ID;
  if ID与主机的IP地址(单播或广播地址)匹配, 则
    接受DG, 根据DG中的协议指示将DG的数据交给高层协议软件处理;
  else
  丢弃DG;
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 54
5.2.6 无连接的数据报传送
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
对传入IP包的处理
54
路由器收到数据报：
  从数据报DG中取出目的站IP地址ID;
  if (ID与路由器的任一个物理网络连接的IP地址匹配) || (ID是受限IP广播地址, 或是路由器的某直连网络的定向IP广播地址), 则
    接受DG, 根据DG中的协议指示将DG的数据交给相应协议软件做进一步处理;对于定向广播,在指定的网络上广播该数据报
  else
  把DG首部中的生存时间TTL减1;
    if TTL为0,则丢弃DG,向DG的源站发送一个超时差错报告;
    else 重新计算校验和, 并转发数据报

## Slide 55
01 网络层概念
02 网络互连
03 差错与控制报文协议(ICMP)
04 子网编址及无分类编址与CIDR
05 因特网的路由选择协议
06 IP组播
07 移动IP
08 专用网络互连(VPN和NAT)
55
Transition Page
过渡页

## Slide 56
ICMP报文
回应请求与应答报文
目的不可达报文
超时报文
56
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 57
5.3.1 ICMP报文
ICMP的作用
57
为了提高 IP 数据报交付成功的机会，在网际层使用了因特网控制报文协议 ICMP (Internet Control Message Protocol)。
ICMP 允许主机或路由器向源站报告差错情况和异常情况，还包括提供信息的功能。
ICMP 不是高层协议，而是 IP 层的协议。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 58
5.3.1 ICMP报文
ICMP报文类型
58
ICMP报文分为两大类：差错报告报文和提供信息的报文。
差错报告报文有：目的不可达报文、超时报文、源抑制报文等。
提供信息的报文有：回应请求与应答报文、时间戳请求与应答报文、地址掩码请求与应答报文等。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
Notes:   回送请求和回答报文：测试连通性。
  时间戳请求和回答报文：一个系统向另一个系统查询当前时间。
  掩码地址请求和回答报文：用于无盘系统在引导时获取自己的子网掩码。
  路由器询问和通告报文 ：主机初始化路由表时，用于路由器发现。

## Slide 59
5.3.1 ICMP报文
ICMP报文格式
59
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
首 部
ICMP 报文
0
数 据 部 分
检验和
类型
代码
（这 4 个字节取决于 ICMP 报文的类型）
8
16
31
IP 数据报
前 4 个字节
都是一样的
ICMP 的数据部分（长度取决于类型）

## Slide 60
5.3.1 ICMP报文
ICMP报文的类型字段
60
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 61
5.3.1 ICMP报文
ICMP报文的代码字段
61
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
代码字段包含了有关本类型的更多信息。如在目的不可达类型的报文中，可能的代码值为：
码值 含义
0 网络不可达
1 主机不可达
2 协议不可达
3 端口不可达
4 需要分片并且DF置位
5 源路由失败
6 目的网络未知
7 目的主机未知
8 源主机被隔离
9 出于管理的目的禁止了与目地网络的通信
出于管理的目的禁止了与目地主机的通信
通常意味着选路失败
通常意味着交付失败

## Slide 62
5.3.1 ICMP报文
ICMP报文格式
62
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
ICMP 差错报告报文数据字段的内容
首部
IP 数据报
ICMP 的
前 8 字节
装入 ICMP 报文的 IP 数据报
IP 数据报
首部
ICMP 差错报告报文
8
字节
收到的 IP 数据报
IP 数据报
首部
8
字节
ICMP 差错报告报文
IP 数据报的数据字段

## Slide 63
5.3.1 ICMP报文
63
不应发送ICMP差错报告报文的几种情况：
  对 ICMP 差错报告报文不再发送差错报告报文。
  对第1个分片的数据报片的所有后续数据报片都不发送 差错报告报文。
  对具有组播地址的数据报都不发送差错报告报文。
  对具有特殊地址（如127.0.0.0或0.0.0.0）的数据报不发送差错报告报文。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 64
5.3.2 目的不可达报文
64
类型为3, 代码进一步描述问题：
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
0 网络不可达
1 主机不可达
2 协议不可达
3 端口不可达
4 需要分片但DF标志置位
5 源路由失败

## Slide 65
5.3.3 超时报文
65
类型为11, 代码说明超时的性质：
0 传输过程中IP TTL(time to live)超时
1 分片重装超时
TTL超时可用于实现路由跟踪(tracert)
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 66
5.3.4 回应请求与应答报文
66
回应请求报文的类型为8，回应应答报文的类型为0。回应请求与应答报文用于可达性探测（ping）。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
0 | 8 | 16 31
类型(8/0) | 代码 | 校验和
标识符 |  | 序号
数 据 |  | 
图 5‑12 ICMP回应请求与应答报文的格式

## Slide 67
01 网络层概念
02 网络互连
03 差错与控制报文协议(ICMP)
04 子网编址及无分类编址与CIDR
05 因特网的路由选择协议
06 IP组播
07 移动IP
08 专用网络互连(VPN和NAT)
67
Transition Page
过渡页

## Slide 68
68
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
子网编址
使用CIDR时的路由查找算法
专用IP地址
子网转发
无分类编址与CIDR

## Slide 69
5.4.1 子网编址
存在的问题
69
在 ARPANET 的早期，IP 地址的设计——给每一个物理网络分配一个网络号，确实不够合理：
  IP 地址空间的利用率有时很低
  会使路由表变得太大，因而使网络性能变坏
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 70
5.4.1 子网编址
划分子网
70
从 1985 年起在 IP 地址中增加了“子网号字段”，使两级的 IP 地址变成为三级的 IP 地址。
使得多个物理网络可以共用一个网络前缀，这种做法叫作划分子网(subnetting) 。
划分子网已成为因特网的正式标准协议。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 71
5.4.1 子网编址
子网编址的实现
71
IP 地址 = [ 网络号，子网号，主机号 ]
  一般从主机域的最左边开始连续借用若干位用作子网号，位数是可变的。
为了反映哪些位用于子网号，采用子网掩码
  网络号、子网号对应位为1，主机号对应位为0
  子网地址 = 子网掩码 & IP 地址
子网号在网外是不可见的，仅在子网内使用。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 72
5.4.1 子网编址
子网的规划设计
72
在设计选择子网划分方案时，必须考虑5个问题：
（1）该网络内将划分几个子网？
（2）每个子网有多少有效主机？
（3）在该子网划分中，子网掩码是什么？
（4）有效的子网地址是什么？
（5）每个子网的广播地址是什么？
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 73
5.4.1 子网编址
子网掩码计算举例
73
设有一个网络地址为 172.168.0.0，要在此网络中划分14个子网，问：需要多少位表示子网？子网掩码的点分十进制数值是多少？每个子网地址是什么？
解：子网数<= 2x-2，则x＝4，需借用 4 位表示子网，其中减2是指除去子网位全0和全1情形，因为它们默认是无效的；
又172.168是B类网络，网络掩码为255.255.0.0
所以子网掩码为：255.255.240.0 128＋64＋32＋16＝240
子网地址：172.168.16.0，172.168.32.0，172.168.48.0， ……，172.168.224.0
子网广播地址：172.168.31.255，172.168.47.255， ……，172.168.239.255
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 74
5.4.1 子网编址
子网划分
74
使用子网划分会造成部分主机地址损失，但仍可提高IP地址利用率。
根据需要设计子网掩码划分子网。
主机号全0或全1的IP地址不能分配给主机，因此子网划分需要确保主机号位数至少为2；
如果不允许子网号全0或全1，则子网划分要确保子网号位数至少为2。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 75
5.4.2 子网转发
子网转发
75
路由表表项：(子网掩码,目的网络地址,下一跳地址)
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
采用子网编址方案时的IP数据报转发（数据报DG, 路由表T）
从数据报DG中取出目的IP地址ID; for 表T中的每一表项do 将ID与表项中的子网掩码按位相“与”，结果为N; if N等于该表项中的目的网络地址, 则 if 下一跳指明应直接交付, 则 把DG直接交付给目的站 else 把DG发往本表项指明的下一跳地址 return for_end 没有找到匹配的表项,向DG的源站发送一个目的不可达差错报告

## Slide 76
5.4.3 无分类编址与CIDR
3个问题
76
划分子网在一定程度上缓解了因特网在发展中遇到的困难。然而在 1992 年因特网仍然面临三个必须尽早解决的问题：
  B 类地址在 1992 年已分配了近一半，很快就要全部分配完毕。而一个 C 类地址空间较小。
  因特网主干网上的路由表中的项目数急剧增长（从几千个增长到几万个）。
  B类地址空间未得到充分利用。整个 IPv4 的地址空间将耗尽。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 77
5.4.3 无分类编址与CIDR
IP 编址问题的演进
77
变长子网掩码
  1987 年，RFC 1009 就指明了在一个划分子网的网络中可同时使用几个不同的子网掩码。使用变长子网掩码 VLSM 可进一步提高 IP 地址资源的利用率。
无分类编址
  在 VLSM 的基础上又进一步研究出无分类编址方法，它的正式名字是无分类域间路由选择CIDR (Classless Inter-Domain Routing)。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
Notes:   (Variable Length Subnet Mask)

## Slide 78
5.4.3 无分类编址与CIDR
CIDR主要特点
78
CIDR 消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念，因而可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间。
CIDR使用各种长度的“网络前缀”(network-prefix)来代替分类地址中的网络号和子网号。
IP 地址从三级编址（使用子网掩码）又回到了两级编址。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 79
5.4.3 无分类编址与CIDR
CIDR两级编址
79
无分类的两级编址的记法是：
IP地址 ::= {<网络前缀>, <主机号>}
CIDR 还使用“斜线记法”：
  即在IP地址后面加上一个斜线“/”，后面写上网络前缀所占的比特数，如20.5.0.0/10，还可简写为 20.5/10
CIDR 将网络前缀相同的连续的 IP 地址组成“CIDR地址块”。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 80
5.4.3 无分类编址与CIDR
CIDR地址块
80
128.14.32.0/20表示的地址块共有212 个地址（主机号的比特数 = 32-20）。
  该地址块的起始地址是 128.14.32.0。
  该地址块的最小地址：128.14.32.0
  10000000 00001110 0010 0000 00000000
  该地址块的最大地址：128.14.47.255
  10000000 00001110 0010 1111 11111111
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 81
5.4.3 无分类编址与CIDR
路由聚合
81
一个 CIDR 地址块可以表示很多地址，这种地址的聚合常称为路由聚合(route aggregation) ，它使得路由表中的一个项目可以表示很多个（例如上千个）原来传统分类地址的路由。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 82
5.4.3 无分类编址与CIDR
构成超网
82
前缀长度不超过 23 bit 的 CIDR 地址块都包含了多个 C 类地址。
这些 C 类地址合起来就构成了超网(supernetting) 。
CIDR 地址块中的地址数一定是 2 的整数次幂。
网络前缀越短，地址块所包含的地址数就越多。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 83
5.4.4 使用CIDR时的路由查找算法
83
路由表中的每个项目由“网络前缀/掩码”和“下一跳地址”组成。
在查找路由表时可能会得到不止一个匹配结果。
应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由：最长前缀匹配(longest-prefix matching)。
  网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 84
5.4.4 使用CIDR时的路由查找算法
84
最长前缀匹配举例
收到的分组的目的地址 D = 206.0.71.130
路由表中的项目： ①206.0.68.0/22
②206.0.71.128/25
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
解：D & 255.255.252.0 = 206.0.68.0 与①匹配
D & 255.255.255.128 = 206.0.71.128 与②匹配
选择两个匹配的地址中更具体的一个，即选择具有最长网络前缀的路由。

## Slide 85
5.4.4 使用CIDR时的路由查找算法
二叉线索树
85
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
无分类查找使用二叉线索树
网络前缀/前缀长 | 下一跳
128.10.0.0/16 | 10.0.0.2
128.10.2.0/24 | 10.0.0.4
128.10.3.0/24 | 10.1.0.5
128.10.4.0/24 | 10.0.0.6
128.10.4.3/32 | 10.0.0.3
128.10.5.0/24 | 10.0.0.6
128.10.5.1/32 | 10.0.0.3
128.10
00000
0
1
1
0
0
1
0
1
00000011
00000001
? 128.10.4.3
? 128.10.4.5

## Slide 86
5.4.5 专用IP地址
86
IP地址资源是有限的，为了节约地址的使用，IANA保留了三块只能用于专用互联网（private internet）内部通信的IP地址空间[RFC1918]
  前缀 最低地址 最高地址
  10/8 10.0.0.0 10.255.255.255
  172.16/12 172.16.0.0 172.31.255.255
  192.168/16 192.168.0.0 192.168.255.255
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 87
01 网络层概念
02 网络互连
03 差错与控制报文协议(ICMP)
04 子网编址及无分类编址与CIDR
05 因特网的路由选择协议
06 IP组播
07 移动IP
08 专用网络互连(VPN和NAT)
87
Transition Page
过渡页

## Slide 88
88
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
自治系统与路由选择协议分类
外部网关协议BGP
内部网关协议RIP
内部网关协议OSPF

## Slide 89
5.5.1 AS与路由选择协议分类
89
从路由算法的自适应性(对网络变化的适应能力)考虑，路由算法可分为两类
  静态路由选择策略——即非自适应路由选择，其特点是简单和开销较小，但不能及时适应网络状态的变化。
  动态路由选择策略——即自适应路由选择，其特点是能较好地适应网络状态的变化，但实现起来较为复杂，开销也比较大。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 90
5.5.1 AS与路由选择协议分类
90
适合使用静态路由的情况：
  链路带宽较低,不希望传输动态路由选择更新
  管理员想完全控制路由器使用的路由
  需要为动态路由提供一条备用路由
  前往只有一条路径可以到达的网络时
静态路由的缺点：不能动态地适应网络变化
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 91
5.5.1 AS与路由选择协议分类
91
动态路由选择
  管理员在每台路由器上配置路由选择协议。这样运行相同路由选择协议的路由器之间会交换有关可达的网络的信息和每个网络的状态。
  网络拓扑发生变化后，新信息将动态地传遍整个网络，每台路由器都将更新其路由选择表，以反映变化后的拓扑。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 92
5.5.1 AS与路由选择协议分类
92
  因特网采用分层次的路由选择协议,原因：
  因特网的规模非常大。如果让所有的路由器知道所有的网络应怎样到达，则这种路由表将非常大，处理起来也太花时间。而所有这些路由器之间交换路由信息所需的带宽就会使因特网的通信链路饱和。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 93
5.5.1 AS与路由选择协议分类
自治系统
93
  因特网将整个互联网划分为许多较小的自治系统 (Autonomous System，AS) 。
  传统定义的AS 是在单一技术管理下的一组路由器，使用一个内部网关协议（IGP）和共同的测度确定如何在AS内路由分组，并使用一个AS间路由选择协议决定如何将分组发送到其他自治系统。
  现在使用AS术语强调的是即使使用了多个IGPs和几组测度，一个AS的管理在其他AS看来具有单个一致的内部路由选择规划，并对通过该AS可到达的目的地提供一致的描述。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 94
5.5.1 AS与路由选择协议分类
IGP和EGP
94
  因特网有两大类路由选择协议：
  内部网关协议（IGP,Interior Gateway Protocol）即在一个自治系统内部使用的路由选择协议。目前这类路由选择协议使用得最多，如 RIP 和 OSPF 协议。
  外部网关协议（EGP,External Gateway Protocol）即在自治系统之间交换网络可达性信息所用的路由选择协议。在外部网关协议中目前使用最多的是 BGP-4。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 95
5.5.1 AS与路由选择协议分类
AS、IGP和EGP
95
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
R1
H1
H2
内部网关协议
IGP
（例如，RIP）
自治系统 A
自治系统 B
自治系统 C
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
EGP
EGP
EGP
内部网关协议
IGP
（例如，OSPF）
外部网关协议
EGP
（例如，BGP-4）
IGP
R3
R2

## Slide 96
5.5.2 内部网关协议RIP
RIP
96
路由信息协议 RIP (Routing Information Protocol)是内部网关协议 IGP中最先得到广泛使用的协议。
RIP 是一种分布式的基于距离向量（Distance Vector）算法的路由选择协议。
RIP 协议要求网络中的每一个路由器都要维护从它自己到其他每一个目的网络的距离记录。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 97
5.5.2 内部网关协议RIP
距离
97
RIP 协议中的“距离”也称为“跳数” (hop count)，因为每经过一个路由器，跳数就加 1。
从一个路由器到直接连接的网络的距离定义为 1 or 0。
从一个路由器到非直接连接的网络的距离定义为所经过的路由器数加 1。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 98
5.5.2 内部网关协议RIP
距离向量算法特点
98
RIP 认为一个好的路由就是它通过的路由器的数目少，即“距离短”。
RIP 允许一条路径最多只能包含 15 个路由器。
“距离”的最大值为16 时即相当于不可达。可见 RIP 只适用于小型互联网。
RIP 不能在两个网络之间同时使用多条路由。RIP 选择一个具有最少路由器的路由（即最短路由），哪怕还存在另一条高速(低时延)但路由器较多的路由。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 99
5.5.2 内部网关协议RIP
RIP协议三要素
99
运行RIP的路由器仅和相邻路由器交换信息。
交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息，即自己的路由表。
按固定的时间间隔(例如每隔 30 秒)交换路由信息，包括每个目的地以及到这些目的地的距离。
当网络拓扑发生变化时，路由器及时向相邻路由器通告网络拓扑变化后的路由信息。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 100
5.5.2 内部网关协议RIP
路由表的构建
100
路由器在刚开始工作时只知道到直接连接的网络的距离（可定义为1）。以后，每个路由器只和相邻路由器交换并更新路由信息。
经过若干次更新后，所有的路由器最终都会知道到达本自治系统中任何一个网络的最短距离和下一跳路由器的地址。
RIP协议的收敛(convergence)过程(即在AS中所有的结点都得到正确的路由选择信息的过程)较快
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 101
5.5.2 内部网关协议RIP
路由表构建举例
101
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
1 1 
2 1 
3 1 
F
E
D
C
B
A
5 1 
6 1 
2 1 
5 1 
3 1 
4 1 
4 1 
6 1 
1 1 
5 1 
一开始，各路由表只有到相邻路由器的信息
网 3
网 2
网 4
网 6
网 5
网 1
4: 从本路由器到网 4
“1”表示“距离是 1”
“”表示“直接交付”

## Slide 102
5.5.2 内部网关协议RIP
路由表构建举例
102
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
1 1 
2 1 
3 1 
F
E
D
C
B
A
5 1 
6 1 
2 1 
5 1 
3 1 
4 1 
4 1 
6 1 
1 1 
5 1 
路由器 B 收到相邻路由器 A 和 C 的路由表
网 3
网 2
网 4
网 6
网 5
网 1
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
6 1 
1 2 A
2 2 A
3 1 
4 1 
6 2 C
更新后
A 说:“我到网 1 的距离是 1”
因此 B 现在也可以到网 1，
距离是 2，经过 A。”
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
6 1 

## Slide 103
5.5.2 内部网关协议RIP
路由表构建举例
103
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
最终所有的路由器的路由表都更新了
F
E
D
C
B
A
1 1 
2 1 
3 1 
4 2 B
5 2 E
6 3 B
1 1 
2 2 A
3 2 A
4 3 A
5 1 
6 2 F
1 2 E
2 2 D
3 3 C
4 2 C
5 1 
6 1 
1 3 B
2 3 B
3 2 B
4 1 
5 2 F
6 1 
网 2
网 6
网 5
网 1
网 3
网 4
1 2 A
2 1 
3 2 A
4 3 A
5 1 
6 2 F
1 2 A
2 2 A
3 1 
4 1 
5 3 C
6 2 C

## Slide 104
路由器收到相邻路由器（其地址为 X）的一个 RIP 报文：
(1) 先修改此 RIP 报文中的所有项目：把“下一跳”字段中的地址都改为 X，并把所有的“距离”字段的值加 1。
(2) 对修改后的 RIP 报文中的每一个项目，重复以下步骤：
若项目中的目的网络不在路由表中，则把该项目加到路由表中。
否则
若下一跳字段给出的路由器地址是同样的，则把收到的项目替换原路由表中的项目。
否则
若收到项目中的距离小于路由表中的距离，则进行更新，
否则，什么也不做。
(3) 若 3 分钟还没有收到相邻路由器的更新路由表，则把此相邻路由器记为不可达路由器，即将距离置为 16（表示不可达）。
(4) 返回。
5.5.2 内部网关协议RIP
路由表构建举例
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 105: 【例1】已知路由器 R6 有表 (a)所示的路由表。现在收到相邻路由器 R4 发来的路由更新信息，如表 (b)所示。试更新路由器 R6 的路由表。
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net2 | 3 | R4
Net3 | 4 | R5
… | … | …
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 3 | R1
Net2 | 4 | R2
Net3 | 1 | 直接交付
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 5 | R4
Net3 | 2 | R4
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 5 | R4
Net3 | 2 | R4
… | … | …
表(a) 路由器R6的路由表
表(b) R4发来的路由更新信息
表(d) 路由器R6更新后的路由表
表(c) 修改后的表4-9(b)
距离加1
计算更新
5.5.2 内部网关协议RIP
路由表的构建
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 106: 【例2】路由表更新
Net2 4
Net3 8
Net6 4
Net8 3
Net9 5
Net2 5
Net3 9
Net6 5
Net8 4
Net9 6
Net1 7 A
Net2 2 C
Net6 8 F
Net8 4 E
Net9 4 F
从C来的RIP报文
增加跳数以后
从C来的RIP报文
旧路由表
更新算法
Net1 7 A
Net2 5 C
Net3 9 C
Net6 5 C
Net8 4 E
Net9 4 F
新路由表
Net1:没有新信息，不变
Net2:相同的下一跳，替换
Net3:一条新路由，增加
Net6:不同的下一跳，新跳数小，替换
Net8:不同的下一跳，跳数相同，不变
Net9:不同的下一跳，新跳数大，不变
+1
5.5.2 内部网关协议RIP
路由表的构建
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 107
R2
R1
网 1
网 3
网 2
正
常
情
况
1 1 
1 2 R1
R1 说：“我到网 1 的距离是 1，是直接交付。”
“1”表示“从本路由器到网 1”
“1”表示“距离是 1”
“”表示“直接交付”
5.5.2 内部网关协议RIP
路由表的构建
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 108
R2
R1
网 1
网 3
网 2
正
常
情
况
1 1 
1 2 R1
R2 说：“我到网 1 的距离是 2，是经过 R1。”
“1”表示“从本路由器到网 1”
“2”表示“距离是 2”
“R1”表示经过 R1
5.5.2 内部网关协议RIP
路由表的构建
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 109
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1出了故障
正
常
情
况
1 1 
1 16 
1 2 R1
1 2 R1
R1 说：“我到网 1 的距离是 16 （表示无法到达），
是直接交付。”
但 R2 在收到 R1 的更新报文之前，还发送原来的报文，
因为这时 R2 并不知道 R1 出了故障。
5.5.2 内部网关协议RIP
路由表的构建
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 110
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1出了故障
正
常
情
况
1 1 
1 16 
1 2 R1
1 2 R1
R1 收到 R2 的更新报文后，误认为可经过 R2 到达网1，于是更新自己的路由表，说：“我到网 1 的距离是 3，下一跳经过 R2”。然后将此更新信息发送给 R2。
1 3 R2
5.5.2 内部网关协议RIP
路由表的构建
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 111
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1出了故障
正
常
情
况
1 1 
1 16 
1 2 R1
1 2 R1
R2 以后又更新自己的路由表为“1, 4, R1”，表明 “我到网 1 距离是 4，下一跳经过 R1”。
1 3 R2
1 4 R1
5.5.2 内部网关协议RIP
路由表的构建
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 112
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1出了故障
…
1 16 
1 3 R2
1 5 R2
1 16 R2
1 2 R1
1 4 R1
1 16 R1
…
这样不断更新下去，直到 R1 和 R2 到网 1 的距离都增大到 16 时，R1 和 R2 才知道网 1 是不可达的。
5.5.2 内部网关协议RIP
路由表的构建
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 113
5.5.2 内部网关协议RIP
RIP优缺点
113
RIP 协议最大的优点就是实现简单，开销较小。
RIP 存在的问题:
当网络出现故障时，要经过比较长的时间才能将此信息传送到所有的路由器，也称为”好消息传得快，坏消息传的慢”。
RIP限制了网络的规模，它能使用的最大距离为 15。
路由器之间交换的路由信息是路由器中的完整路由表，因而随着网络规模的扩大，开销也就增加。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 114
5.5.3 内部网关协议OSPF
114
OSPF (Open Shortest Path First)是一个链路状态路由选择协议(link-state routing protocol)，设计运行于一个自治系统内部。
Open表示公开发表，使用Dijkstra 提出的最短路径算法SPF。
每个OSPF路由器保持一个相同的描述AS拓扑的数据库(链路状态数据库,LSDB)。通过从这个库构造一个最短路径树来计算得出路由表。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 115
5.5.3 内部网关协议OSPF
115
当拓扑有改变时，OSPF使用最少的路由选择协议流量，快速重新计算路由。OSPF提供对等价多路径(equal-cost multipath)的支持。
OSPF提供区域路由选择能力(area routing capability)，使更高水平的路由选择保护和路由选择协议流量减少成为可能。此外，所有OSPF路由选择协议传输都是经过认证的。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 116
5.5.3 内部网关协议OSPF
链路状态路由选择协议
116
快速适应网络变化，在网络拓扑发生变化时,发送触发更新
  链路状态发生变化后,检测到变化的设备将生成一个针对该链路的链路状态通告(LSA),使用组播地址将LSA传播给其所有邻接设备.它们据此更新LSDB,再将LSA转发给其所有邻接设备. LSA报告路由器和链路的状态.
以较低的频率(如每隔30分钟)发送定期更新（链路状态刷新）
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 117
5.5.3 内部网关协议OSPF
DV和LS
117
距离向量和链路状态
使用距离向量路由选择协议时，路由器依赖于邻居的路由选择策略。路由器并不完全了解网络拓扑。
使用链路状态路由选择协议时，每台路由器都完全了解网络拓扑，能够根据网络拓扑信息独立地做出决策。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 118
5.5.3 内部网关协议OSPF
OSPF的区域
118
为了使 OSPF 能够用于规模很大的网络，OSPF 将一个自治系统再划分为若干个更小的范围，叫作区域(area)。
每一个区域都有一个 32 bit 的区域标识符（用点分十进制表示）。
区域也不能太大，在一个区域内的路由器最好不超过 200 个。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 119
5.5.3 内部网关协议OSPF
主干区域和常规区域
119
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
自治系统 AS
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
网 8
网 6
网 3
网 2
网 1
网 7
区域 0.0.0.2
网 4
网 5
R8

## Slide 120
5.5.3 内部网关协议OSPF
划分区域的好处
120
划分区域的好处就是将利用洪泛法交换链路状态信息的范围局限于每一个区域而不是整个的自治系统，这就减少了整个网络上的通信量。
在一个区域内部的路由器只知道本区域的完整网络拓扑，而不知道其他区域的网络拓扑情况。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 121
5.5.3 内部网关协议OSPF
OSPF分组的传送
121
OSPF 不用 UDP或TCP 而是直接用 IP 数据报传送，因此 OSPF 位于网络层。
OSPF 构成的数据报很短。好处是可以不必将长的数据报进行分片传送。分片传送的数据报只要丢失一个，就无法组装成原来的数据报，而整个数据报就必须重传。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 122
5.5.3 内部网关协议OSPF
OSPF分组类型
122
类型1 问候(Hello)分组 用于发现邻居,建立邻接关系
类型2 数据库描述(DataBase Description)分组
  有关LSDB中LSA条目的摘要信息,用于检查路由器的LSDB是否同步
类型3 链路状态请求(Link State Request)分组
类型4 链路状态更新(Link State Update)分组
  用洪泛法更新链路状态
类型5 链路状态确认(Link State Ack.) 分组
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 123
5.5.3 内部网关协议OSPF
OSPF特点
123
OSPF 对于不同类型的业务可计算出不同的路由。
如果到同一个目的网络有多条相同代价的路径，那么可以将通信量分配给这几条路径。这叫作多路径间的负载平衡。
OSPF 支持邻居身份验证功能。
支持可变长度的子网划分和无分类编址 CIDR。
每一个LSA报头都带上一个 32 bit 的序号，序号越大状态就越新。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 124
5.5.3 内部网关协议OSPF
OSPF特点
124
OSPF 规定每隔一段时间，如 30 分钟，要刷新一次数据库中的链路状态。
由于一个路由器的链路状态只涉及到与相邻路由器的连通状态，因而与整个互联网的规模并无直接关系。因此当互联网规模很大时，OSPF 要比距离向量协议 RIP 好得多。
OSPF 没有“坏消息传播得慢”的问题，据统计，其响应网络变化的时间小于 100 ms。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 125
5.5.4 外部网关协议BGP
125
外部网关协议用于连接不同的自治系统。
边界网关协议BGP是为TCP/IP互联网设计的外部网关协议。BGP 是不同自治系统的路由器之间交换路由信息的协议。
BGP 的较新版本是 1995 年发表的 BGP-4。可以将 BGP-4 简写为 BGP。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 126
5.5.4 外部网关协议BGP
126
在BGP看来,AS的重要特征是：对于另一个AS来说,它有统一的内部路由规划,并提供一致的有关通过它能够到达哪些网络的信息。
仅当组织打算使用BGP连接到Internet时,才需要使用IANA分配的AS号。私有AS号: 64512~65535。
  若组织只有一条到ISP的连接,则可能不需要用BGP；有多条到一家或多家ISP的连接,可能需要BGP,它允许对路径属性进行操纵。
ISP是需要配置BGP以实现中转策略的AS。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 127
5.5.4 外部网关协议BGP
域间路由选择
127
因特网的规模太大，使得AS之间路由选择非常困难。 对于AS之间的路由选择，要寻找最佳路由是很不现实的。
AS之间的路由选择必须考虑策略。
因此，BGP 只能是力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由（不能兜圈子）。
BGP的主旨是提供一种域间路由选择系统，确保AS只能够无环地交换路由选择信息。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 128
5.5.4 外部网关协议BGP
BGP交换的路由信息
128
一个 BGP 发言人与其他AS中的 BGP 发言人交换有关前往目标网络的路径的信息。
通过UPDATE报文通告或撤销一条路径的路由，多条路径需要多条消息。 BGP路径属性(Path Attributes)(强制的)：
  路径信息的来源(Origin)，即路径信息是如何被通告到BGP中的,如配置得到的,还是通过IGP获悉的;
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 129
5.5.4 外部网关协议BGP
BGP交换的路由信息
129
    AS路径(AS PATH)，一个BGP AS号列表，列出前往目标网络必须经过的AS;
    前往下一个AS的入口的IP地址(next hop)
通告的路由，UPDATE报文中的网络层可达性信息字段：包含通过路径可以达到的IP地址前缀（目的地）。
撤销的路由，UPDATE报文中的撤销路由字段：包含要撤销的IP地址前缀。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 130
5.5.4 外部网关协议BGP
BGP交换的路由信息
130
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
通告的路径：
64520 64600 64700
下一跳：R
通告的64700中的网络： 192.168.24.0
192.168.25.0
172.20.0.0
图 BGP使用路径向量进行路由选择
AS
64512
AS
64520
AS
64600
AS
64540
AS 64700
192.168.24.0
192.168.25.0
172.20.0.0
R

## Slide 131
5.5.4 外部网关协议BGP
BGP AS路径
131
BGP AS路径是无环的，BGP路由器不接受路径列表中包含其AS号的路由选择更新。
BGP只能通告它使用的路由（最佳路径）。
AS根据自己的BGP路由选择策略选择最佳的路由。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 132
5.5.4 外部网关协议BGP
BGP报文
132
(1)打开(Open)报文，用来与相邻的另一个BGP发言人建立关系。
(2)保活(Keepalive)报文，用来确认打开报文和周期性地证实邻站关系。
(3)更新(Update)报文，用来发送一条路径的路由信息。可能包含如下字段：路径属性、要撤消的多条路由、通过该路径可以到达的IP地址前缀。
(4)通知(Notificaton)报文，用来发送检测到的差错。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 133
5.5.4 外部网关协议BGP
BGP报文的传送
133
交换路由信息的两个 BGP 发言人，彼此成为对方的邻站或对等站。邻居关系需显式配置。
要先建立 TCP 连接(179端口监听)，然后在此连接上交换 BGP 报文建立 BGP 会话(session)，再利用 BGP 会话交换路由信息。
TCP 连接能提供可靠的服务，简化了路由选择协议。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 134
5.5.4 外部网关协议BGP
BGP的特点
134
BGP是一个路径向量协议，BGP所交换的网络可达性信息就是可到达的网络信息以及到达网络所要经过的一系列自治系统信息。
BGP 协议交换路由信息的结点数量级是自治系统数的量级，这要比这些自治系统中的网络数少很多。
每一个自治系统中 BGP 发言人的数目是很少的。这样就使得自治系统之间的路由选择不致过分复杂。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 135
5.5.4 外部网关协议BGP
BGP的特点
135
BGP 支持 CIDR。BGP 的路由表包括目的网络前缀、下一跳路由器，以及到达该目的网络所要经过的各个AS序列。
在BGP 刚刚运行时，BGP 邻站会交换整个 BGP 路由选择表(要通告的网络超过190 000个)。但以后只需要在表发生变化时发送增量更新。这样做对节省网络带宽和减少路由器的处理开销都有好处。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 136
01 网络层概念
02 网络互连
03 差错与控制报文协议(ICMP)
04 子网编址及无分类编址与CIDR
05 因特网的路由选择协议
06 IP组播
07 移动IP
08 专用网络互连(VPN和NAT)
136
Transition Page
过渡页

## Slide 137
137
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
IP组播基本概念
组播转发和路由选择
IP组播地址和IP协议对组播的处理
IP组管理协议

## Slide 138
5.6.1 IP组播基本概念
138
IP组播是对硬件组播的抽象，它仍然表示到达一个主机子集（包含若干主机）的传输，但它的概念更广泛，允许主机子集跨越互联网上任意的物理网络。这个子集在IP术语中称为组播组（multicasting group）。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 139
5.6.1 IP组播基本概念
139
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
组播可明显地减少网络中资源的消耗。
复制
复制
R1
R3
R4
R5
R6
R2
X
B
D
C
A
组播组 G
组播组 G
组播组 G

## Slide 140
5.6.2 IP组播地址和IP协议对组播的处理
140
组播使用组地址—— IP 使用 D 类地址支持组播。
组播地址只能用于目的地址，而不能用于源地址。
永久组地址——由因特网号码指派管理局 IANA 负责指派。
支持动态的组成员
使用硬件进行组播
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 141
5.6.2 IP组播地址和IP协议对组播的处理
141
IP组播地址与以太网组播地址的映射关系
IP协议特别规定：将IP组播地址中的低23位放入以太网组播地址01.00.5E.00.00.0016的低23位上。
组播主机组标识符(D类IP地址)中的 5 bit 不能用来构成以太网地址
组播IP地址与以太网硬件地址不惟一映射，好在IP软件还会根据IP组播地址判别传入的数据报可否接受。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 142
5.6.2 IP组播地址和IP协议对组播的处理
142
主机参与 IP 组播通信的方式, 3种级别 ：
  0——不能发送也不能接收IP组播数据报
  1——能发送但不能接收IP组播数据报
  2——既能发送也能接收IP组播数据报
为了使主机具有发送、接收组播数据报的能力，需要对原主机IP软件进行扩展。
为了加入跨越物理网络的IP组播，主机另外还必须事先通知本地组播路由器有关自己加入某组播组的信息，即组成员信息。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 143
5.6.3 IP组管理协议
143
IGMP(Internet Group management Protocol)——组播路由器和参与组播的主机之间交换组成员信息所用的协议。 它位于网际层。
IGMP 使用 IP 数据报传递其报文（即 IGMP 报文加上 IP 首部构成 IP 数据报），但它也向 IP 提供服务。
不把 IGMP 看成是一个单独的协议，而是属于整个网际协议 IP 的一个组成部分。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 144
5.6.3 IP组管理协议
144
IGMP 分为两个阶段：
第一阶段：当某个主机加入新的组播组时，该主机应向组播组的组播地址发送 IGMP 报文，声明自己要成为该组的成员。本地的组播路由器收到 IGMP 报文后，将组成员关系转发给因特网上的其他组播路由器。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 145
5.6.3 IP组管理协议
145
第二阶段：因为组成员关系是动态的，因此本地组播路由器要周期性地探询本地局域网上的主机，以便知道这些主机是否还继续是组的成员。
只要某个组有一个主机响应，那么组播路由器就认为这个组是活跃的。
但一个组在经过几次的探询后仍然没有一个主机响应，则不再将该组的成员关系转发给其他的组播路由器。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 146
5.6.3 IP组管理协议
IGMP减少开销的措施
146
由于一个网络中可以有多个主机参加多个组播组，还可能有多个组播路由器，因此IGMP特别采取一些措施以避免组成员查询与报告造成本地网络拥塞、产生不必要的流量或给无关主机带来额外开销 。
  探询组成员情况时，可以针对所有可能的组播组发送一个通用查询；
  主机不会同时响应IGMP查询；
  主机可以用一个报文报告自己的多个组成员关系。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 147
5.6.3 IP组管理协议
IGMP报文的格式
147
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
IP数据报首部
IGMP 报文
IP 数据报
0
8
16
31
类 型
组地址（询问时为零）
响 应 时 间
检 验 和
比特

## Slide 148
5.6.3 组播转发和路由选择
复杂性
148
(1) 即使网络拓扑不发生变化，但由于某个应用程序加入或离开了一个组播组，组播路由都会发生变化。
(2) 组播转发要求路由器不仅要检查目的地址,而且还要检查源地址,以便确定何时需要复制组播数据报和转发组播数据报副本。
(3) 组播数据报可以由不是组播组成员的主机产生，可能通过没有任何组成员的网络，还可能通过不支持组播的网络。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 149
5.6.3 组播转发和路由选择
使用隧道技术
149
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
不支持组播
的网络
隧道
组播数据报
首部
数 据
首部
数 据
网 1 和网 2 中的组播数据报
隧道中通行的单播 IP 数据报
R2
R1
网 1
（支持组播）
网 2
（支持组播）
单播 IP 数据报

## Slide 150
5.6.3 组播转发和路由选择
组播路由选择协议
150
距离向量组播路由选择协议 DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol)
核心基干树 CBT (Core Based Tree)
开放最短通路优先的组播扩展 MOSPF (Multicast Extensions to OSPF)
协议无关组播-稀疏方式 PIM-SM (Protocol Independent Multicast-Sparse Mode)
协议无关组播-密集方式 PIM-DM (Protocol Independent Multicast-Dense Mode)
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 151
01 网络层概念
02 网络互连
03 差错与控制报文协议(ICMP)
04 子网编址及无分类编址与CIDR
05 因特网的路由选择协议
06 IP组播
07 移动IP
08 专用网络互连(VPN和NAT)
151
Transition Page
过渡页

## Slide 152
5.7.1 移动IP的概念
152
随着无线通信的兴起以及便携计算机的流行，产生了允许主机移动而且不中断正在进行的通信的需求。
由IETF设计的允许便携计算机从一个网络移动到另一个网络的IP技术，即IP移动性支持(IP mobility support)，一般简称为移动IP(mobile IP)。
移动IP技术支持主机的移动，而且既不要求主机更改其IP地址，也不要求路由器获悉特定主机路由信息。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 153
5.7.1 移动IP的概念
移动 IP 技术的特征
153
宏观移动性：不支持主机的频繁移动。
透明性：移动IP协议支持IP层以上的透明性，对主机移动涉及不到的路由器来说，移动也是透明的。
与IPv4的互操作性：移动IP主机既可以与运行常规IPv4普通主机相互通信，也可以与其他移动主机通信。
物理广泛性：移动IP允许在整个因特网范围内的移动。
安全性：提供鉴别功能
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 154
5.7.1 移动IP的概念
移动主机的IP地址
154
主地址或归属地址（home address）
  应用程序使用的长期固定的永久IP地址，在归属网络（home network）上分配得到的地址。
次地址或转交地址（care-of address）
  仅由下层的网络软件使用，以便经过外地网转发和交付。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 155
5.7.1 移动IP的概念
必须实现移动协议的功能实体
155
移动主机
归属代理
  有一个端口与移动主机同属于一个物理网络的路由器。归属代理和外地代理都会周期地发送代理通告消息，主机通过接收这些消息能够判定自己是否移动了。
外地代理
  在移动主机的外地网络上的路由器
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 156
5.7.2 移动 IP 的通信过程
156
（1）主机移动后，要获取转交地址。
  同址转交地址
  外地代理转交地址
（2）注册（registration）
（3）数据报传送
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 157
5.7.2 移动 IP 的通信过程
157
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
因特网
外地网
M
R1
移动主机
注册请求
归属网
归属代理
R2
注册应答
因特网
注册请求
归属网
归属代理
R2
注册应答
外地网
M
R1
移动主机
外地代理
1
2
3
4
获得同址转交地址的移动主机的注册过程
获得代理转交地址的移动主机的注册过程

## Slide 158
5.7.2 移动 IP 的通信过程
数据报传送
158
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
三角路由
归属网
归属代理
R2
外地网
M
R1
移动主机
外地代理
通信对端
H

## Slide 159
01 网络层概念
02 网络互连
03 差错与控制报文协议(ICMP)
04 子网编址及无分类编址与CIDR
05 因特网的路由选择协议
06 IP组播
07 移动IP
08 专用网络互连(VPN和NAT)
159
Transition Page
过渡页

## Slide 160
5.8.1 虚拟专用网 VPN
160
Internet 由通过路由器相互连接的网络组成，这种网络的缺点是缺乏保密性。
如果一个机构由分散的多个网点构成，为了保证私密性，较容易的办法是建立一个“专用网络”，但成本较高。
虚拟专用网技术保证了VPN中任何一对计算机之间的通信对外界是隐藏的。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 161
5.8.1 虚拟专用网 VPN
VPN的编址
161
VPN所提供的编址选择与专用网络所提供的是一样的，可以根据需要选择
  本地地址——仅在机构内部使用的 IP 地址，可以由本机构自行分配，而不需要向因特网的管理机构申请
  全球地址——全球惟一的IP地址，必须向因特网的管理机构申请
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 162
5.8.1 虚拟专用网 VPN
专用地址(RFC1918)
162
10.0.0.0 到 10.255.255.255
172.16.0.0 到 172.31.255.255
192.168.0.0 到 192.168.255.255
这些地址只能用于一个机构的内部通信，而不能用于和因特网上的主机通信。
专用地址只能用作本地地址而不能用作全球地址。在因特网中的所有路由器一般对目的地址是专用地址的数据报不进行转发。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 163
5.8.1 虚拟专用网 VPN
VPN的实现
163
VPN的实现主要使用了两种基本技术：隧道传输 和 加密技术。
VPN定义了两个网络的路由器之间通过Internet的一个隧道，并使用IP-in-IP封装通过隧道转发数据报。
为了保证保密性，VPN把外发的数据报加密，然后封装在另一个数据报中传输。
隧道接收路由器将数据报解密，还原出内层数据报，然后转发该数据报。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 164
5.8.1 虚拟专用网 VPN
VPN的实现
164
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
X
10.1.0.1
部门 A
因特网
部门 B
R1
R2
隧道
125.1.2.3
194.4.5.6
Y
10.2.0.3
使用隧道技术
本地地址
本地地址
全球地址

## Slide 165
5.8.1 虚拟专用网 VPN
VPN的实现
165
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT
X
10.1.0.1
部门 A
因特网
部门 B
R1
R2
隧道
125.1.2.3
194.4.5.6
Y
10.2.0.3
使用隧道技术
加密的从 X 到 Y 的内部数据报
外部数据报的数据部分
源地址：125.1.2.3
目的地址：194.4.5.6
数据报首部
部门 A
部门 B
X
Y
R1
R2
125.1.2.3
194.4.5.6
10.1.0.1
10.2.0.3
虚拟专用网 VPN

## Slide 166
5.8.2 网络地址转换 NAT
166
网络地址转换 NAT (Network Address Translation)方法于1994年提出。
需要在专用网连接到因特网的路由器上安装 NAT 软件。装有 NAT 软件的路由器叫做 NAT路由器，它至少有一个有效的外部全球地址 IPG。
所有使用本地地址的主机在和外界通信时都要在 NAT 路由器上将其本地地址转换成 IPG 才能和因特网连接。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 167
5.8.2 网络地址转换 NAT
两种NAT方法
167
基本网络地址转换（NAT）
  并发访问特定外部地址存在限制
网络地址和端口转换（NAPT）
  通过对TCP和UDP端口以及IP地址的转换允许并发访问
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 168
5.8.2 网络地址转换 NAT
NAT网络地址转换过程
168
内部主机 X 用本地地址 IPX 和因特网上主机 Y 通信所发送的数据报必须经过 NAT 路由器。
NAT 路由器将数据报的源地址 IPX 转换成全球地址 IPG，但目的地址 IPY 保持不变，然后发送到因特网。
NAT 路由器收到主机 Y 发回的数据报时，知道数据报中的源地址是 IPY 而目的地址是 IPG。
根据 NAT 转换表，NAT 路由器将目的地址 IPG 转换为 IPX，转发给最终的内部主机 X。
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 169
5.8.2 网络地址转换 NAT
NAPT转换表举例
169
内部地址 内部端口 NAPT端口 外部地址 外部端口 协议
10.10.8.27 21043 14007 211.23.33.12 80 tcp
10.10.9.23 43572 14012 211.23.33.12 80 tcp
10.10.9.12 21043 14013 211.23.33.12 80 tcp
10.10.12.124 9542 14015 130.126.13.45 21 tcp
10.10.1.10 5112 14018 202.115.232.57 6919 udp
IP编址技术
网络层概念
网络互连
ICMP
移动IP
路由选择协议
IP组播
VPN和NAT

## Slide 170
Thank You
南京邮电大学通信与信息工程学院
Have a Nice Day