## Slide 1
路由器ACL列表

## Slide 2: 什么是访问列表
ISP
IP Access-list：IP访问列表或访问控制列表，简称IP ACL
IP ACL就是对经过网络设备的数据包根据一定的规则进行数据包的过滤。
√

## Slide 3: 访问列表的组成
定义访问列表的步骤
  第一步，定义规则（哪些数据允许通过，哪些数据不允许通过）
  第二步，将规则应用在路由器（或交换机）的接口上
访问控制列表的分类：
  1、标准访问控制列表
  2、扩展访问控制列表

## Slide 4: 访问列表规则的应用
路由器应用访问列表对流经接口的数据包进行控制
  1.入栈应用（in）
    经某接口进入设备内部的数据包进行安全规则过滤
  2.出栈应用（out）
    设备从某接口向外发送数据时进行安全规则过滤
一个接口在一个方向只能应用一组访问控制列表
F1/0
F1/1
IN
OUT

## Slide 5: 访问列表的入栈应用
N
Y
是否允许?
Y
是否应用 访问列表?
N
查找路由表
进行选路转发
以ICMP信息通知源发送方

## Slide 6: 访问列表的出栈应用
以ICMP信息通知源发送方
N
Y
选择出口 S0
路由表中是否 存在记录?
N
Y
查看访问列表 的陈述
是否允许?
Y
是否应用 访问列表?
N
S0
S0

## Slide 7: IP ACL的基本准则
一切未被允许的就是禁止的
  定义访问控制列表规则时，最终的缺省规则是拒绝所有数据包通过
按规则链来进行匹配
  使用源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议、时间段进行匹配
规则匹配原则
  从头到尾，至顶向下的匹配方式
  匹配成功马上停止
  立刻使用该规则的“允许/拒绝……”

## Slide 8
Y
拒绝
Y
是否匹配 测试条件1?
允许
N
拒绝
允许
是否匹配 测试条件2?
拒绝
是否匹配 最后一个 测试条件?
Y
Y
N
Y
Y
允许
被系统隐 含拒绝
N

## Slide 9: 访问列表规则的定义
标准访问列表
  根据数据包源IP地址进行规则定义
扩展访问列表
  根据数据包中源IP、目的IP、源端口、目的端口、协议进行规则定义

## Slide 10: 访问列表规则的定义
访问控制列表 ACL 是控制网络访问的基本手段，它可以限制网络流量，提高网络性能。ACL 使用包过滤技术来达到访问控制目的。ACL 分为标准 ACL和扩展 ACL 两种，标准访问控制列表的编号为1~99和1300---1999之间的数字，标准访问控制列表只使用数据包的源地址进行过滤，扩展的 ACL 的编号使用100~199以及 2000----2699 之间的数字。
每一个正确的访问列表都至少应该有一条permit语句， 具有严格限制条件的语句应放在访问列表所有语句的最上面， 在靠近源的网络接口上设置扩展 ACL，在靠近目的的网络接口上设置标准的 ACL。

## Slide 11
ACL的基本用途是限制访问网络的用户，保护网络的安全。
ACL一般只在以下路由器上配置：
内部网和外部网的边界路由器
两个功能网络交界的路由器
限制的内容包括：
允许哪些用户访问网络（根据用户的IP地址进行限制）
允许用户访问的类型，如允许http和ftp的访问，但拒绝Telnet的访问。（根据用户使用的上层协议进行限制）

## Slide 12
ACL的工作过程
ACL由多条判断语句组成。每条语句给出一个条件和处理方式（通过或拒绝）。
路由器对收到的数据包按照判断语句的书写次序进行检查，当遇到相匹配的条件时，就按照指定的处理方式进行处理。
ACL中各语句的书写次序非常重要，如果一个数据包和某判断语句的条件相匹配时，该数据包的匹配过程就结束了，剩下的条件语句被忽略。

## Slide 13
ACL语句
ACL可由多条语句组成，每条ACL语句的形式为：
Router（config）#access-list 表号 处理方式 条件
ACL表号用于区分各访问控制列表。

## Slide 14
ACL语句
处理方式：取值有permit（允许）和deny（拒绝）两种。当数据包与该语句的条件相匹配时，用给定的处理方式进行处理。
条件：每条ACL语句只能定义一个条件。
例：
access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
access-list 1 deny 20.0.0.0 0.255.255.255
第一句允许地址为10.*.*.*的数据包通过
第二句拒绝地址为20.*.*.*的数据包通过
这里的地址是指源地址。

## Slide 15
应用ACL
如果只是定义了ACL，它还不会起任何作用，必须把ACL应用到一个接口上才能起作用。
应用ACL：
Router（config）#interface 接口号
Router（config-if）#ip access-group 表号 [in|out]
in:表示数据包进入此接口时使用ACL进行过滤；
out：表示数据包在离开此接口时使用ACL进行过滤。

## Slide 16
通配符掩码
在ACL语句中，当使用地址作为条件时，它的一般格式为：地址 通配符掩码
通配符掩码决定了地址中的哪些位需要精确匹配，哪些位不需要匹配。
通配符掩码是一个32位数，采用点分十进制方式书写。匹配时，“0”表示检查位，“1”表示不检查位。
如：192.168.1.1 0.0.255.255
表示检查前16位，忽略后16位，所以这个条件表示的地址是192.168.*.*

## Slide 17
通配符掩码
any条件：
当条件为所有地址时，如果使用通配符掩码应写为：0.0.0.0 255.255.255.255这时可以用“any”这个条件。
Router(config)#access-list 1 permit 0.0.0.0 255.255.255.255
Router(config)#access-list 1 permit any
上面两句话是等价的

## Slide 18
通配符掩码
host关键字
当条件为单一IP地址时，如果使用通配符掩码应写为：IP地址 0.0.0.0，这时可以用“host”关键字
Router(config)#access-list 1 permit 200.1.1.5 0.0.0.0
Router(config)#access-list 1 permit host 200.1.1.5

## Slide 19: ACL语句的增加与删除
ACL由一系列访问控制语句组成。
当创建一个ACL列表后，新增加的语句总是放到列表最后。
无法删除某一条ACL语句，只能删除整个ACL列表。

## Slide 20: 标准ACL
标准ACL：
  使用IP包中的源IP地址进行过滤。
  在思科的路由器上使用的ACL编号为1~99以及1300~1999。

## Slide 21: 标准ACL的配置
第一步，定义访问控制列表，命令如下：
Router(config)# access-list access-list-number { permit | deny } source [source-wildcard] [log]
第二步，把标准 ACL应用到一个具体接口。

## Slide 22: 标准ACL的配置
第一步，定义访问控制列表，命令如下：
Router(config)# access-list access-list-number { permit | deny } source [source-wildcard] [log]
标准ACL编号1~99，1300~1999
源地址
通配符掩码。
0—检查相应位；1—不检查相应位。
Any表示0.0.0.0 255.255.255.255
Host 172.30.16.29 表示172.30.16.29 0.0.0.0
源地址
通配符掩码。
0—检查相应位；1—不检查相应位。
Any表示0.0.0.0 255.255.255.255
Host 172.30.16.29 表示172.30.16.29 0.0.0.0
源地址
通配符掩码。
0—检查相应位；1—不检查相应位。
Any表示0.0.0.0 255.255.255.255
Host 172.30.16.29 表示172.30.16.29 0.0.0.0

## Slide 23: 标准ACL的配置
第一步，定义访问控制列表，命令如下：
Router(config)# access-list access-list-number { permit | deny } source [source-wildcard] [log]
生成日志文件

## Slide 24: 标准ACL的配置
第二步，把标准 ACL应用到一个具体接口：
Router(config)# int interface
Router(config-if)# { protocol } access-group access-list-number {in | out}
例如：
Router(config)# access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
//允许源地址为10.0.0.0网段的数据通过
Router(config)# int s1/1
Router(config-if)# ip access-group 1 out

## Slide 25: 扩展ACL
扩展ACL：
  可以控制源IP，目的IP，源端口，目的端口等。
  在思科路由器上，扩展ACL的编号为100~199以及2000~2699。

## Slide 26: 扩展ACL的配置
第一步，定义访问控制列表，命令：
Router(config)# access-list access-list-number { permit | deny } protocol source source-wildcard [operator operand] destination destination-wildcard [ operator operand] [ established ] [log]
第二步，把扩展 ACL应用到一个具体接口：

## Slide 27: 扩展ACL的配置
第一步，定义访问控制列表，命令：
Router(config)# access-list access-list-number { permit | deny } protocol source source-wildcard [operator operand] destination destination-wildcard [ operator operand] [ established ] [log]
扩展ACL编号100~199，2000~2699

## Slide 28: 扩展ACL的配置
第一步，定义访问控制列表，命令：
Router(config)# access-list access-list-number { permit | deny } protocol source source-wildcard [operator operand] destination destination-wildcard [ operator operand] [ established ] [log]
指定协议类型—IP, TCP, UDP, ICMP等

## Slide 29: 扩展ACL的配置
第一步，定义访问控制列表，命令：
Router(config)# access-list access-list-number { permit | deny } protocol source source-wildcard [operator operand] destination destination-wildcard [ operator operand] [ established ] [log]
源地址 及 通配符掩码。
0—检查相应位；1—不检查相应位。
Any表示0.0.0.0 255.255.255.255
Host 172.30.16.29 表示172.30.16.29 0.0.0.0

## Slide 30: 扩展ACL的配置——第一步
第一步，定义访问控制列表，命令：
Router(config)# access-list access-list-number { permit | deny } protocol source source-wildcard [operator operand] destination destination-wildcard [ operator operand] [ established ] [log]
第二步，把扩展 ACL应用到一个具体接口：
目的地址 ，通配符掩码,
0—检查,1—不检查

## Slide 31: 扩展ACL的配置——第一步
第一步，定义访问控制列表，命令：
Router(config)# access-list access-list-number { permit | deny } protocol source source-wildcard [operator operand] destination destination-wildcard [ operator operand] [ established ] [log]
第二步，把扩展 ACL应用到一个具体接口：
lt, gt, eq, neq
(小于, 大于, 等于, 不等于)
一个端口号或应用名称

## Slide 32: 扩展ACL的配置——第一步
第一步，定义访问控制列表，命令：
Router(config)# access-list access-list-number { permit | deny } protocol source source-wildcard [operator operand] destination destination-wildcard [ operator operand] [ established ] [log]
第二步，把扩展 ACL应用到一个具体接口：
如果数据包使用一个已建立连接，则允许TCP信息通过。
扩展ACL命令示例如下：

## Slide 33
例1：Router(config)# access-list 101 deny tcp 172.16.4.0 0.0.0.255 172.16.3.0 0.0.0.255 eq 20
例2：Router(config)# access-list 101 permit tcp
10.1.0.0 0.0.255.255 host 10.1.2.20 eq 80
例3：Router(config)# access-list 101 deny ip
10.1.0.0 0.0.255.255 any
特定主机IP地址：10.1.2.20 0.0.0.0
表示任何主机地址：
0.0.0.0 255.255.255.255

## Slide 34: 扩展ACL的配置——第二步
Router(config)# int interface
Router(config-if)# { protocol } access-group access-list-number {in | out}
例如：
Router(config)# int f0/0
Router(config-if)# ip access-group 1 out
第一步，定义访问控制列表；
第二步，把扩展 ACL应用到一个具体接口：

## Slide 35: 命名ACL的配置
命名ACL——在标准ACL和扩展ACL中，使用名字代替ACL编号。
命名ACL好处：
  字母数字串直观表示特定ACL。
  不受99条标准ACL和100条扩展ACL限制。
  修改方便，无需删除后再重新配置。

## Slide 36: 命名ACL配置——3个步骤
第一步，创建一个ACL命名，要求名字字符串要唯一。
Router(config)# ip access-list { standard | extended } name

## Slide 37: 命名ACL配置——3个步骤
第二步，定义访问控制列表，命令格式：
（1）命名的标准ACL：
Router(config-sta-nacl)# { permit | deny } source [source-wildcard] [log]
编号的标准ACL格式：
Router(config)# access-list access-list-number { permit | deny } source [source-wildcard] [log]

## Slide 38: 命名ACL配置——3个步骤
第二步，定义访问控制列表，命令格式：
（2）命名的扩展ACL：
Router(config-sta-nacl)# { permit | deny } protocol source [source-wildcard] [operator operand] destination destination-wildcard [ operator operand] [ established ] [log]

## Slide 39: 命名ACL配置——3个步骤
第三步，把 ACL应用到一个具体接口上：
Router(config)# int interface
Router(config-if)# { protocol } access-group name {in | out}

## Slide 40: 命名ACL配置实例
Router(config)# access-list extend server-protect
Router(config-ext-nad)# permit tcp 10.1.0.0 0.0.255.255 host 10.1.2.20 eq www
Router(config)# int f0/0
Router(config)# ip access-group server-protect out

## Slide 41: 删除命名ACL命令
删除某一条命名ACL命令：
Router(config-sta-nacl)# no { permit | deny }
source [source-wildcard] [log]
Router(config-sta-nacl)# no { permit | deny } protocol source [source-wildcard] [operator operand] destination destination-wildcard [ operator operand] [ established ] [log]
删除命名的标准ACL
删除命名的扩展ACL

## Slide 42: 命名ACL注意事项
不能在任意位置加入新的ACL条目。
新增的ACL仍然放在最后一行。
必须注意ACL的放置顺序。

## Slide 43: 标准ACL配置举例1
R1
E0
一个局域网连接在路由器R1的E0口，这个局域网要求只有来自10.0.0.0/8、192.168.0.0/24、192.168.1.0/24的用户能够访问。

## Slide 44
R1(config)# access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R1(config)# interface e0
R1(config-if)# ip access-group 1 out
配置完成后，可以用命令查看ACL：
R1# show access-lists

## Slide 45
说明：
1、在每个ACL中都隐含着一个语句：
access-list list-num deny any
它位于ACL的最后，表示拒绝所有。所以任何一个与前面各语句都不匹配的数据包都会被拒绝。
2、在ip access-group语句中，用in或out表示入站时匹配或出站时匹配，如果没有指定这个值，默认为out。
3、在每个接口、每个方向上只能应用一个ACL。
4、一个ACL可以应用到多个接口上。

## Slide 46: 标准ACL配置举例2
R1
E0
一个局域网连接在路由器R1的E0口，这个局域网要求拒绝来自192.168.10.0/24的用户访问，其它用户都可以访问。

## Slide 47
R1(config)# access-list 1 deny 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config)# access-list 1 permit any
R1(config)# interface e0
R1(config-if)# ip access-group 1 out
注意：access-list 1 permit any语句不能省略，如果省略该语句，则所有和语句1不匹配的数据包都会被隐含的access-list 1 deny any语句拒绝。
Notes: 注意：access-list 1 permit any语句不能省略，如果省略该语句，则所有和语句1不匹配的数据包都会被隐含的access-list 1 deny any语句拒绝。

## Slide 48: 标准ACL配置举例3
R1
E0
一个局域网连接在路由器R1的E0口，这个局域网只允许来自192.168.20.0/24的用户访问，但其中192.168.20.1和192.168.20.5两台主机除外。

## Slide 49
R1(config)# access-list 1 deny host 192.168.20.1
R1(config)# access-list 1 deny host 192.168.20.5
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
R1(config)# interface e0
R1(config-if)# ip access-group 1 out

## Slide 50: 标准ACL配置举例4
R1
E0
一个局域网连接在路由器R1的E0口，这个局域网要求拒绝来自172.30.16.0----172.30.33.0的用户访问，其它用户都可以访问。

## Slide 51
R1(config)# access-list 1 deny 172.30.16.0 0.0.15.255
R1(config)# access-list 1 deny 172.30.32.0 0.0.0.255
R1(config)# access-list 1 deny 172.30.33.0 0.0.0.255
R1(config)# access-list 1 permit any
R1(config)# interface e0
R1(config-if)# ip access-group 1 out

## Slide 52
说明：
定义ACL时，每条语句都按输入的次序加入到ACL的末尾，如果想要更改某条语句，或者更改语句的顺序，只能先删除整个ACL，再重新输入。
比如删除表号为1的ACL：
Router(config)# no access-list 1
在实际应用中，我们往往把路由器的配置文件导出到TFTP服务器中，用文本编辑工具修改ACL，然后再把配置文件装回到路由器中。

## Slide 53: 标准ACL配置举例5
某公司经理部、财务部和销售部分别属于3个不同的网段，通过路由器传递信息。要求：
  销售部PC2不能访问财务部PC3；
  经理部PC1可以访问财务部PC3。

## Slide 54
实验拓扑

## Slide 55: 第一步：R1接口参数和OSPF协议配置
Router>en
Router#conf t
Router(config)#hostname R1
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#int f0/1
R1(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#int s0/0
R1(config-if)#ip add 10.1.1.1 255.0.0.0
R1(config-if)#clock rate 64000
R1(config-if)#no shut

## Slide 56: 第一步：R1接口参数和RIP协议配置
R1(config)#router rip
R1(config-router)#network 192.168.1.0
R1(config-router)#network 192.168.2.0
R1(config-router)#network 10.1.1.0

## Slide 57: 第二步：R2接口参数和OSPF协议配置
Router>en
Router#conf t
Router(config)#hostname R2
R2(config)#int f0/1
R2(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#int s0/0
R2(config-if)#ip add 10.1.1.2 255.0.0.0
R2(config-if)#no shut

## Slide 58: 第二步：R2接口参数和RIP协议配置
R2(config)#router rip
R2(config-router)#network 192.168.3.0
R2(config-router)#network 10.1.1.0

## Slide 59: 第三步：查看R1和R2路由表
R2#show ip route
C 10.0.0.0/8 is directly connected, Serial0/0
R 192.168.1.0/24 [110/65] via 10.1.1.1, 00:05:07, S0/0
R 192.168.2.0/24 [110/65] via 10.1.1.1, 00:05:07, S0/0
C 192.168.3.0/24 is directly connected, F0/1
R1#show ip route
C 10.0.0.0/8 is directly connected, Serial0/0
C 192.168.1.0/24 is directly connected, F0/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, F0/1
R 192.168.3.0/24 [110/65] via 10.1.1.2, 00:03:47, S0/0

## Slide 60: 第四步：测试网络连通性
PC1>ping 192.168.2.22 //PC1pingPC2
Reply from 192.168.2.22: bytes=32 time=0ms TTL=127
PC1>ping 192.168.3.33 //PC1pingPC3
Reply from 192.168.3.33: bytes=32 time=2ms TTL=126
PC2>ping 192.168.3.33 //PC2pingPC3
Reply from 192.168.3.33: bytes=32 time=4ms TTL=126
结论：配置ACL前，全网连通。

## Slide 61: 第五步：在R2上配置ACL

## Slide 62: 第五步：在R2上配置ACL
R2(config)#access-list 1 deny 192.168.2.0 0.0.0.255
R2(config)#access-list 1 permit any
或者
R2(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R2(config)#int f0/1
R2(config-if)#ip access-group 1 out

## Slide 63: 第六步：再次测试连通性
此时在R2上已经配置好了access-list 1，拒绝PC2所在网段主机访问PC3，运行其他网段主机访问PC3。
PC1>ping 192.168.3.33 // PC1能ping通PC3
Reply from 192.168.3.33: bytes=32 time=1ms TTL=126
PC2>ping 192.168.3.33 // PC2ping不通PC3
Reply from 10.1.1.2: Destination host unreachable.

## Slide 64: 第七步：命名ACL的配置
R2# show ip access-list //查看已配置的ACL
Standard IP access list 1
deny 192.168.2.0 0.0.0.255
permit any
首先在R2上删除原来配置的access-list 1：
R2(config)#no access-list 1
R2# show ip access-list
//此时没有显示内容

## Slide 65: 第七步：命名ACL的配置
重新配置命名ACL：
R2(config)#ip access-list standard ly
R2(config-std-nacl)#permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R2(config-std-nacl)#deny 192.168.2.0 0.0.0.255
R2(config-std-nacl)#peimit any
R2(config-std-nacl)#exit
R2(config)#int f0/1
R2(config-if)#ip access-group ly out

## Slide 66: 第八步：查看命名ACL
R2# show ip access-lists
Standard IP access list ly
10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
20 deny 192.168.2.0 0.0.0.255
Permit any

## Slide 67: 第九步：测试网络连通性
PC1>ping 192.168.3.33
Reply from 192.168.3.33: bytes=32 time=4ms TTL=126
PC2>ping 192.168.3.33
Reply from 10.1.1.2: Destination host unreachable.

## Slide 68: 扩展ACL配置举例1
R1
E0
一个局域网连接在路由器R1的E0口，这个局域网只允许Web通信流量和Ftp通信流量，其它都拒绝。

## Slide 69
R1(config)# access-list 100 permit tcp any any eq 80
R1(config)# access-list 100 permit tcp any any eq 20
R1(config)# access-list 100 permit tcp any any eq 21
R1(config)# interface e0
R1(config-if)# ip access-group 100 out
说明：标准FTP协议使用了两个端口，21用于建立FTP连接，20用于数据传输。

## Slide 70
说明：
例1的配置将会极大限制局域网和外网间的应用，它会拒绝除Web和Ftp外的所有应用（包括ICMP、DNS、电子邮件等），也会拒绝那些没有使用标准端口的Web和Ftp应用。
在实际应用中，我们通常只对那些可能有害的访问作出拒绝限制，或者限制用户访问某些有害的站点或服务。

## Slide 71: 扩展ACL配置举例2
R1
E0
R1是局域网和外网的边界路由器，禁止外网用户用Telnet远程登录本路由器。
S0
192.168.*.*
192.168.0.1/24
200.1.1.1/24

## Slide 72
R1(config)# access-list 100 deny tcp any host 200.1.1.1 eq 23
R1(config)# access-list 100 deny tcp any host 192.168.0.1 eq 23
R1(config)# access-list 100 permit ip any any
R1(config)# interface s0
R1(config-if)# ip access-group 100 in
说明：这里使用了禁止对两个接口进行Telnet的数据包进入S0口的方法阻断来自外网的Telnet请求。
由于对E0口没有限制，所以它不影响来自内网的Telnet请求。

## Slide 73: 扩展ACL配置举例3
R1
E0
R1是局域网和外网的边界路由器，60.54.145.21是一个有害的Web网站，禁止内网用户访问该网站。
S0
192.168.*.*
192.168.0.1/24
200.1.1.1/24

## Slide 74
R1(config)# access-list 100 deny tcp 192.168.0.0 0.0.255.255 host 60.54.145.21 eq 80
R1(config)# access-list 100 permit ip any any
R1(config)# interface e0
R1(config-if)# ip access-group 100 in

## Slide 75: 基于时间的访问控制列表
第一步是定义一个时间范围；
格式为：time-range time-range-name（时间范围的名称）
可以定义绝对时间范围和周期、重复使用的时间范围。

## Slide 76: 基于时间的访问控制列表
第二步是在访问列表中用time -range引用时间范围
基于时间的标准ACL：
Router(config)# access-list access-list-number { permit | deny } source [source-wildcard] [log] [time-range time-range-name]
基于时间的扩展ACL：
Router(config)# access-list access-list-number { permit | deny } protocol source source-wildcard [operator operand] destination destination-wildcard [ operator operand] [ established ] [log] [time-range time-range-name]

## Slide 77: 基于时间的访问控制列表
第三步，把ACL应用到一个具体接口：
Router(config)# int interface
Router(config-if)# { protocol } access-group access-list-number {in | out}

## Slide 78: 基于时间的访问控制列表
某公司希望在出口路由器上使用基于时间的ACL 实现：周一至周五的上午 8：00 到 12：00 ,下午14：00 到 18：00 ,只允许用户收发邮件，非工作时间允许所有的访问.
R3(config)#time-range working /**定义时间范围的名字，这里名字为working
R3(config-time-range)#periodic weekdays 8:00 to 12:00 /**定义时间范围
R3(config-time-range)#periodic weekdays 13:00 to 18:00
/**两条加起来就是周一到周五从早上8:00 到下午16:00 ，出去中午两小时休息时间。
R3(config)#access-list 100 permit tcp any any eq 25 /**允许发送邮件
R3(config)#access-list 100 permit tcp any any eq 110 /**允许接收邮件
R3(config)#access-list 100 permit tcp any any eq 53 /**允许使用外网的DNS Server
R3(config)#access-list 100 deny ip any any time-range working/**在工作时间阻止所有IP通信
R3(config)#access-list 100 permit ip any any /**允许所有的IP通信
R3(config)#interface fastEthernet 0/0
R3(config-if)#ip access-group 100 out /**调用访问控制列表

## Slide 79: 基于时间的访问控制列表
测试：（PC1 访问 Internet 主机的HTTP）
PC1 Ping 主机 Internet （成功）

## Slide 80: 基于时间的访问控制列表
PC1 访问 Internet 主机的HTTP(失败)