## Slide 1
RIP协议

## Slide 2
配置路由器的IP地址
要使Cisco路由器在IP网络中正常工作，路由器端口的配置一般要遵循以下规则：
一般地，路由器的每个物理网络端口通常要有一个IP地址。
相邻路由器的相邻端口IP地址必须在同一IP网段上。
同一路由器不同端口的IP地址必须在不同IP网段上。
除了相邻路由器的相邻端口外，所有网络中路由器所连接的网段即所有路由器的任何两个非相邻端口都必须不在同一个网段上。

## Slide 3
配置局域网接口
每个LAN接口都应在一个单独子网上，LAN接口上分配IP地址的最简单方法是使用该接口所在子网地址范围中的第一个IP地址。
配置LAN接口的IP地址过程如下：
在特权模式下输入config t进入全局配置模式
配置具体的LAN接口，输入接口名称：interface type slot/number（type端口类型，slot/number插槽号和端口号）
输入ip address，提供IP地址和子网掩码 ：ip address ip address mask（ip address端口IP地址，mask网络掩码）
完成接口配置 ，Ctrl-z

## Slide 4
配置局域网接口
配置路由器Router1以太网接口0，IP地址为 172.119.16.1，网络掩码255.255.240.0。
Router1#configure terminal
Router1(config)#interface ethernet 0
Router1(config-if)#ip address 172.119.16.1 255.255.240.0
Router1(config-if)#no shutdown
(如果接口已经为激活，此命令可不用)
Router1(config-if)# Ctrl-Z
Router1#
查看接口配置信息 show ip interface e0
显示接口相关信息

## Slide 5
配置广域网接口WAN
WAN接口的IP地址配置与LAN接口完全一样，如配置串口1，可依下述步骤完成：
假设WAN接口IP地址 172.119.32.1，网络掩码为255.255.240.0。
Router1#config t
Router1(config)#interface serial 1
Router1(config-if)#ip address 172.119.32.1 255.255.240.0
Router1(config-if)#no shutdown
(如果接口已经为激活，此命令可不用)
Router1(config-if)# Ctrl-Z退到最前面一级 exit 退到上一级
Router1(config)#
Router1#
查看接口配置信息 show ip interface s1

## Slide 6
配置广域网接口WAN
在广域网端口配置中，两个路由器通过各自串口相连(使用WAN连接协议)。此连接需要配置为单独子网，即A路由器的串口,要从一单独子网中选择一个IP地址，与之相连的B路由器的串口，也应从同一子网中选择一个IP地址，而此子网中其他所有可用的IP地址则浪费掉了。
为了克服这种明显的IP地址浪费问题，可以将串口配置为不带IP地址(但仍可路由IP包)。
ip unnumbered [ interface or virtual interface]。
其中interface or virtual interface参数即为指定的实际接口，比如Ethernet 0，或者是一个虚拟接口。

## Slide 7
配置广域网接口WAN
无编号IP地址除了节省地址空间，还可以与其他无编号的IP地址进行通信，而不必担心两个互连的端口是否在同一个子网上。
但是它也有如下限制
串口使用HDLC，PPP，LAPB，Frame Relay和tunnel interface打包方式。
不能使用ping来探测端口是否正常工作，因为它是没有IP地址的。
不能用简单网管协议（SNMP）远程监测端口状态。
不能通过unnumbered端口远程启动系统。
在unnumbered端口上不支持IP安全选项。

## Slide 8
配置广域网接口协议
配置高级数据链路控制（HDLC）协议
HDLC是一个点对点的WAN协议，也是Cisco路由器默认的广域网协议。
默认的情况下，Cisco路由器的HDLC的协议是激活的。即使没有被激活，也只需一个简单的封装命令就可以打开。

## Slide 9
配置广域网接口协议
在路由器Router1的串口1上配置HDLC。
Router1#config t
Router1(config)#interface serial 1
Router1(config-if)#encapsulation hdlc
Router1(config-if)#bandwidth 64
Router1(config-if)#Ctrl-Z
Router1#
如果不同厂家的路由器互连，建议使用点对点数据链路层协议（ PPP ）。
Router1(config-if)#encapsulation ppp

## Slide 10
配置路由协议
路由器的接口配置了适当的IP地址和子网掩码后，就可以配置路由协议了。
依据网络的大小，可以选用各种不同的内部路由协议(内部网络上用于路由的协议)。比如，RIP对于小型网络还是不错的，但仅局限于15跳(从一个路由器到另一路由器称为一跳)，因此用于大型网络显然是个问题。对于大型网络，可以用IGRP或OSPF。

## Slide 11
配置路由协议 RIP
在内部网关协议IGP ( Interior Gateway Protocol)中，RIP ( Routing information Protocol)是应用较早、使用较普遍的的IGP协议。RIP适用于小型同类网络，是典型的距离向量 (distance-vector) 协议。
RIP通过广播UDP报文来交换路由信息，每30秒发送一次路由信息更新。RIP是以跳数(hop count)作为尺度来衡量路由距离，跳数是一个包到达目标所必须经过的路由器的数目。

## Slide 12
配置路由协议 RIP
设路由器连接了三个网络202.119.224.0，202.119.225.0，202.119.226.0，路由器已激活了IP协议。
Router1(config)#router rip
Router1(config-router)#router rip
Router1(config-router)#network 202.119.224.0
Router1(config-router)#network 202.119.225.0
Router1(config-router)#network 202.119.226.0

## Slide 13
配置路由协议 RIP
在配置路由协议之前激活IP路由，其方法是：在配置提示符下，输入全局命令：ip routing，如果想禁止IP路由，可使用配置命令：no ip routing。
查看RIP路由表：show ip route
查看和RIP相关的协议信息：show ip protocol

## Slide 14
配置路由协议 IGRP
IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)是一种动态距离向量路由协议，它由Cisco公司20世纪80年代中期设计，使用包括延迟、带宽、可靠性和负载的组合配置进行度量。
配置IGRP的方法和配置RIP相似，也必须激活IGRP协议，并指定与路由器相连的主IP网络。

## Slide 15
配置路由协议IGRP
设路由器连接了三个网络202.119.224.0，202.119.225.0，202.119.226.0，路由器已激活了IP协议。

## Slide 16
路由进程确定路径
通过配置写好的路由表来传送，这种需要有系统管理员手工配置和配置路由表并制定每条路由线路的方法称为静态路由。静态路由具有较高的安全系数，比较适合娇小型的网络使用。
由路由器按指定的协议格式在网上广播和接收路由信息，通过路由器之间不断交换的路由信息动态的更新和确定路由表，并随时向附近的路由器广播，这种方式称为动态路由。它较具灵活性，使用配置简单，成为最主要的路由类型，如RIP、IGRP等

## Slide 17
路由进程确定路径
在Cisco路由器上可以配置三种路由：静态路由、动态路由和默认路由。
一般地，路由器查找路由的顺序为静态路由、动态路由，如果静态路由表和动态路由表中都没有合适的路由，则通过默认路由将数据包传输出去，可以综合使用这三种路由。

## Slide 18
静态路由配置
在全局配置模式下，建立静态路由的命令格式为：
ip route prefix mask（address|interface）[distance][tag tag][permanent]
prefix 所要到达的目的网络（目的地子网地址）；
mask 子网掩码；
address 下一跳的IP地址，即相邻路由器的相邻端口地址；
interface 本地网络端口（本地物理端口号）
distance 管理距离（可选）
tag tag值
permanent 指定即使该端口关闭仍然保持该路由

## Slide 19
路由器的查看命令
Exec命令中，有许多命令都是和检查路由器的各种配置信息及硬件信息相关的。其中最有用的是”show”命令。该命令可以用来查看路由器的所有端口以及有关flash RAM或被路由的协议的统计信息。
路由器的状态可以在用户模式和特权模式下用”show”命令来检查。show命令可以显示配置许多路由器的参数以及工作状况。

## Slide 20
检查硬件配置
show version 显示路由器的硬件配置
show running-config 显示当前配置
show startup-config 显示启动配置
show flash 显示flash中的IOS文件名、flash RAM所使用的空间和空闲的空间。
show controllers 显示所有的网络模块及其端口
show interface[type slot／port)显示命令指定的端口，第一行给出端口正确的插槽号、端口编号以及端口及线路的协议状态、工作状态等

## Slide 21
查看协议和路由表
show ip route ：该命令可以查看路由协议所获取的路由信息。其中，以C为标志的网络是和路由器直接相连的，以R为标志的网络是通过RIP获得的路由信息，以I为标志的网络则是通过IGRP获得的。
show ip protocol ：该命令可以查看相关路由协议的信息。如更新周期、路由信息“挂起”时间，路由信息“作废”时间等

## Slide 22: RIP工作原理－路由表的形成
路由器学习到直连网段
Routing Table |  |  | 
 | NET | Next hop | Metric
C | 20.0.0.0 |  | 0
C | 30.0.0.0 |  | 0
R1
R2
R3
10.0.0.0
20.0.0.0
30.0.0.0
40.0.0.0
.1
.1
.2
.2
Routing Table |  |  | 
 | NET | Next hop | Metric
C | 10.0.0.0 |  | 0
C | 20.0.0.0 |  | 0
Routing Table |  |  | 
 | NET | Next hop | Metric
C | 30.0.0.0 |  | 0
C | 40.0.0.0 |  | 0

## Slide 23: RIP工作原理－路由表的形成
当路由器的更新周期30s到了时候，会向邻居发送路由表
Routing Table |  |  | 
 | NET | Next hop | Metric
C | 20.0.0.0 |  | 0
C | 30.0.0.0 |  | 0
R1
R2
R3
10.0.0.0
20.0.0.0
30.0.0.0
40.0.0.0
.1
.1
.2
.2
Routing Table |  |  | 
 | NET | Next hop | Metric
C | 10.0.0.0 |  | 0
C | 20.0.0.0 |  | 0
Routing Table |  |  | 
 | NET | Next hop | Metric
C | 30.0.0.0 |  | 0
C | 40.0.0.0 |  | 0
R 30.0.0.0 20.0.0.2 1
R 10.0.0.0 20.0.0.1 1
R 20.0.0.0 30.0.0.1 1
R 40.0.0.0 30.0.0.2 1

## Slide 24: RIP工作原理－路由表的形成
再过30s，路由器的第二个更新周期到了，再次发送路由表
Routing Table |  |  | 
 | NET | Next hop | Metric
C | 20.0.0.0 |  | 0
C | 30.0.0.0 |  | 0
R1
R2
R3
10.0.0.0
20.0.0.0
30.0.0.0
40.0.0.0
.1
.1
.2
.2
Routing Table |  |  | 
 | NET | Next hop | Metric
C | 10.0.0.0 |  | 0
C | 20.0.0.0 |  | 0
Routing Table |  |  | 
 | NET | Next hop | Metric
C | 30.0.0.0 |  | 0
C | 40.0.0.0 |  | 0
R 30.0.0.0 20.0.0.2 1
R 10.0.0.0 20.0.0.1 1
R 20.0.0.0 30.0.0.1 1
R 40.0.0.0 20.0.0.2 2
R 40.0.0.0 30.0.0.2 1
R 10.0.0.0 30.0.0.1 2

## Slide 25: RIP工作原理－路由表的形成
路由表中是否已
有该条目？
是
否
接收到的信息
是否优于（或等于）路由
表中的条目
是否与原条目来自
同一源地址
是
更新路由表
是
否
忽略路由信息
否
接收到路由信息

## Slide 26: RIP的度量值（Metric）
RIP以跳数作为唯一的度量值
R1
R2
R3
2M
19.2K
192.168.1.0/24
2M
R1会选择从R3到达192.168.1.0网段

## Slide 27: RIP计时器
更新计时器
  路由器每隔30秒从每个启动RIP协议的接口发送出路由更新信息
无效计时器
  如果一条路由在180s内没有收到更新，这条路由的跳数将记为16
刷新计时器
  如果这条路由在被记为16跳后，60s内还没有收到更新，则将这条路由从路由表中删除
0s
30s
180s
240s
t

## Slide 28: RIP计时器
抑制计时器
  如果一个目标的距离增加或变为不可达，启动抑制计时器（180s），直到抑制计时器超时，路由器才接收有关于这条路由的更新信息。
  作用是防止路由抖动
R1
R2
R3
R5
R4
S1
S1
S0
S0

## Slide 29: 路由环路
Routing Table |  | 
Net | Hop | Next Hop
10.0.0.0 | 1 | 20.0.0.1
20.0.0.0 | 0 | 
30.0.0.0 | 0 | 
40.0.0.0 | 1 | 30.0.0.2
Routing Table |  | 
Net | Hop | Next Hop
10.0.0.0 | 2 | 30.0.0.1
20.0.0.0 | 1 | 30.0.0.1
30.0.0.0 | 0 | 
40.0.0.0 | 0 | 
Routing Table |  | 
Net | Hop | Next Hop
10.0.0.0 | 0 | 
20.0.0.0 | 0 | 
30.0.0.0 | 1 | 20.0.0.2
40.0.0.0 | 2 | 20.0.0.2
R1
R2
R3
10.0.0.0
20.0.0.0
30.0.0.0
40.0.0.0
.1
.1
.2
.2

## Slide 30: 路由环路
R1
R2
R3
10.0.0.0
20.0.0.0
30.0.0.0
40.0.0.0
.1
.1
.2
.2
发送40.0.0.0的跳数为1的更新信息
Routing Table |  | 
Net | Hop | Next Hop
10.0.0.0 | 1 | 20.0.0.1
20.0.0.0 | 0 | 
30.0.0.0 | 0 | 
40.0.0.0 | 1 | 30.0.0.2
Routing Table |  | 
Net | Hop | Next Hop
10.0.0.0 | 2 | 30.0.0.1
20.0.0.0 | 1 | 30.0.0.1
30.0.0.0 | 0 | 
40.0.0.0 | 16 | 
Routing Table |  | 
Net | Hop | Next Hop
10.0.0.0 | 0 | 
20.0.0.0 | 0 | 
30.0.0.0 | 1 | 20.0.0.2
40.0.0.0 | 2 | 20.0.0.2
被标记为无效

## Slide 31: 路由环路
R1
R2
R3
10.0.0.0
20.0.0.0
30.0.0.0
40.0.0.0
.1
.1
.2
.2
Routing Table |  | 
Net | Hop | Next Hop
10.0.0.0 | 1 | 20.0.0.1
20.0.0.0 | 0 | 
30.0.0.0 | 0 | 
40.0.0.0 | 1 | 30.0.0.2
Routing Table |  | 
Net | Hop | Next Hop
10.0.0.0 | 2 | 30.0.0.1
20.0.0.0 | 1 | 30.0.0.1
30.0.0.0 | 0 | 
40.0.0.0 | 2 | 30.0.0.1
Routing Table |  | 
Net | Hop | Next Hop
10.0.0.0 | 0 | 
20.0.0.0 | 0 | 
30.0.0.0 | 1 | 20.0.0.2
40.0.0.0 | 2 | 20.0.0.2
发送40.0.0.0的路由更新，跳数为2
将跳数改变为2跳，下一条地址为30.0.0.1

## Slide 32: 路由环路
R1
R2
R3
10.0.0.0
20.0.0.0
30.0.0.0
40.0.0.0
.1
.1
.2
.2
产生路由环路，直到跳数增加到16为止
Routing Table |  | 
Net | Hop | Next Hop
10.0.0.0 | 1 | 20.0.0.1
20.0.0.0 | 0 | 
30.0.0.0 | 0 | 
40.0.0.0 | 3 | 30.0.0.2
Routing Table |  | 
Net | Hop | Next Hop
10.0.0.0 | 2 | 30.0.0.1
20.0.0.0 | 1 | 30.0.0.1
30.0.0.0 | 0 | 
40.0.0.0 | 2 | 30.0.0.2
Routing Table |  | 
Net | Hop | Next Hop
10.0.0.0 | 0 | 
20.0.0.0 | 0 | 
30.0.0.0 | 1 | 20.0.0.2
40.0.0.0 | 2 | 20.0.0.2
将跳数改变为3跳

## Slide 33: 水平分割
水平分割是一个规则，用来防止路由环路的产生
规则：从一个接口上学习到的路由信息，不再从这个接口发送出去
R1
R2
R3
10.0.0.0
20.0.0.0
30.0.0.0
40.0.0.0
.1
.1
.2
.2
30.0.0.0 40.0.0.0
10.0.0.0 20.0.0.0

## Slide 34: 有类路由与无类路由
根据路由协议,在进行路由信息宣告时,是否包含网络掩码,可以把路由协议分为两种:
  一种是有类路由（Classful）协议,它们在宣告路由信息时不携带网络掩码
  一种是无类路由（Classless）协议,它们在宣告路由信息时携带网络掩码

## Slide 35: RIP路由协议的版本
RIP v1
  发送路由更新时不携带子网掩码，属于有类路由协议
  发送路由更新时，目标地址为广播地址:
  255.255.255.255
RIP v2
  发送路由更新时携带子网掩码，属于无类路由协议
  发送路由更新时，目标地址为组播地址：224.0.0.9

## Slide 36: RIP v1路由协议的配置
启动RIP进程
  Router(config)# router rip
宣告主网络号
  Router(config-router)# network network-number
1、哪个接口向外宣告RIP路由，并能接收RIP更新
2、向外宣告哪个网段

## Slide 37: 验证配置
查看路由表
Router# show ip route
查看路由协议配置
Router# show ip protocols
打开RIP协议调试命令
Rouetr# debug ip rip

## Slide 38: RIP v1路由协议配置实例
A
B
C
10.0.0.0/8
20.0.0.0/8
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
f0/0
f0/1
f0/0
f0/1
f0/0
f0/1
.1
.1
.1
.2
.2
.2

## Slide 39: RIP v1路由协议配置实例
RouterA(config)#interface f0/0
RouterA(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
RouterA(config-if)#no shutdown
RouterA(config)#interface f0/1
RouterA(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
RouterA(config-if)#no shutdown
RouterA(config)#router rip
RouterA(config-router)#network 10.0.0.0
RouterA(config-router)#network 192.168.1.0

## Slide 40: RIP v1路由协议配置实例
A
B
C
10.0.0.0/8
20.0.0.0/8
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
f0/0
f0/1
f0/0
f0/1
f0/0
f0/1
.1
.1
.1
.2
.2
.2

## Slide 41: RIP v1路由协议配置实例
RouterB(config)#interface f0/0
RouterB(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
RouterB(config-if)#no shutdown
RouterB(config)#interface f0/1
RouterB(config-if)#ip address 20.0.0.2 255.0.0.0
RouterB(config-if)#no shutdown
RouterB(config)#router rip
RouterB(config-router)#network 10.0.0.0
RouterB(config-router)#network 20.0.0.0

## Slide 42: RIP v1路由协议配置实例
A
B
C
10.0.0.0/8
20.0.0.0/8
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
f0/0
f0/1
f0/0
f0/1
f0/0
f0/1
.1
.1
.1
.2
.2
.2
?

## Slide 43: 查看路由表
RouetrA# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
C 192.168.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
R 20.0.0.0 [120/1] via 10.0.0.1, 00:00:15, FastEthernet0/1
R 192.168.2.0 [120/2] via 10.0.0.1, 00:00:15, FastEthernet0/1
表示RIP协议学到的路由
管理距离（Distance），RIP的管理距离为120
Metric，RIP中为跳数

## Slide 44: 查看路由协议配置
RouterA# show ip protocol
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 25 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 1, receive any version
Interface Send Recv Triggered RIP Key-chain
FastEthernet0/0 1 1 2
FastEthernet0/1 1 1 2
Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
10.0.0.0
192.168.1.0
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
10.0.0.1 120 00:00:20
Distance: (default is 120)
默认情况下，使用版本1发送路由更新，可以接收v1或2的路由更新信息

## Slide 45: 打开RIP协议调试命令
RouterA# debug ip rip
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via FastEthernet0/0 (192.168.1.1)
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via FastEthernet0/1 (10.0.0.2)
RIP: received v1 update from 10.0.0.1 on FastEthernet0/1
20.0.0.0 in 1 hops
192.168.2.0 in 2 hops
RIP: build update entries
network 10.0.0.0 metric 1
network 192.168.2.0 metric 3
network 20.0.0.0 metric 2
RIP v1广播发送路由更新
从10.0.0.1接收到v1的更新

## Slide 46: RIP v2配置
配置RIP协议使用版本2
Router(config)# router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# no auto-summary
配置为使用版本2
版本2默认情况下边界自动汇总，如果需要支持可变长子网，需要配置为不进行自动汇总

## Slide 47: 查看路由协议配置
RouterA# show ip protocol
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 16 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive version 2
Interface Send Recv Triggered RIP Key-chain
FastEthernet0/0 2 2
FastEthernet0/1 2 2
Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
10.0.0.0
192.168.1.0
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
10.0.0.1 120 00:00:15
Distance: (default is 120)
配置了version 2后，只使用版本2发送和接收路由更新

## Slide 48: 打开RIP协议调试命令
RouterA# debug ip rip
RIP: received v2 update from 10.0.0.1 on FastEthernet0/1
20.0.0.0/8 via 0.0.0.0 in 1 hops
192.168.2.0/24 via 0.0.0.0 in 2 hops
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet0/0 (192.168.1.1)
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet0/1 (10.0.0.2)
RIP v2组播发送路由更新